# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

# 重新报批

项目名称：皖为页1井钻测录工程项目

建设单位（盖章）：中石化华东石油工程有限公司

编制日期：2021年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 皖为页1井钻测录工程项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 杨东海 | 联系方式 | 13739823137 |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇丰圩村附近 |
| 地理坐标 | 118度 10分2.89秒，31度31分72.01秒 |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业-99、陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 | 用地面积（m2） | 6667（10亩） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1795 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 2.51% | 施工工期 | 约88天 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | / |
| 规划情况 | （1）《页岩气发展规划（2016-2020年）》 《页岩气发展规划（2016-2020年）》指出：“二、分层次布局勘探开发。根据工作基础和认识程度不同，对全国页岩气区块按重点建产、评价突破和潜力研究三种不同方式分别推进勘探开发。对已有产量或评价效果较好的区块，努力推进和扩大产能建设，发挥大幅提高页岩气产量主力军作用；对已获得工业气流发现的区块，加强开发评价和井组实验，适时启动规模开发；对工作基础较浅区块和大量新区块，强化基础地质条件研究和优选评价，力争取得新突破。”安徽省是全国页岩气五大优选地区之一。 （2）《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》 《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》指出：“重点突破页岩气和煤层气开发。加强页岩气地质调查研究，加快“工厂化”、“成套化”技术研发和应用，探索形成先进适用的页岩气勘探开发技术模式和商业模式，培育自主创新和装备制造能力。着力提高四川长宁-威远、重庆涪陵、云南昭通、陕西延安等国家级示范区储量和产量规模，同时争取在湘鄂、云贵和苏皖等地区实现突破”。本项目位于安徽芜湖，符合《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》中指出的应加页岩气地质调查研究的区域范围。 （3）《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：“提高石油天然气利用水平。加快原油成品油管道和储备设施建设，实施炼油升级改造，增强成品油应急保障能力。加强天然气省内干线管道和储备调峰设施建设，初步形成“三纵四横”省内干线网架；加快推进县级支线管道建设，组织实施天然气“县县通”工程。加快页岩气资源普查和重点区块项目建设。鼓励有条件的地区发展天然气分布式能源。到2020年，天然气用气量80亿立方米。” （4）《安徽省能源发展“十三五”规划》 《安徽省能源发展“十三五”规划》中指出：“促进天然气多元供应。建设中海油LNG配套管线安徽段，改扩建西气东输太和、刘巷子、定远、滁州和川气东送池州、安庆等分输站，推进长江干线LNG江海联运试点和芜湖LNG接收站项目，支持建设跨省连接线，加强煤层气抽采利用，推进煤制气示范项目和页岩气勘探开发。” |
| 规划环境影响 评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与《页岩气发展规划（2016-2020年）》符合性分析 安徽省是全国页岩气五大优选地区之一，《页岩气发展规划（2016-2020年）》指出：“二、分层次布局勘探开发。根据工作基础和认识程度不同，对全国页岩气区块按重点建产、评价突破和潜力研究三种不同方式分别推进勘探开发，故符合《页岩气发展规划（2016-2020年）》。 （2）《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》符合性分析 本项目位于安徽芜湖，符合《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》中指出的争取在湘鄂、云贵和苏皖等地区实现突破的计划。 （3）《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》相符性分析 本项目属于页岩气资源勘探类项目，符合《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出的加快页岩气资源普查和重点区块项目建设的规划。 （4）《安徽省能源发展“十三五”规划》相符性分析 本项目属于页岩气勘探，符合《安徽省能源发展“十三五”规划》中提出的推进煤制气示范项目和页岩气勘探开发的要求。 综上，本项目符合《页岩气发展规划（2016-2020年）》、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》、《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《安徽省能源发展“十三五”规划》的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类-鼓励类-七、石油、天然气-2、页岩气、油页岩、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发类”，故符合国家产业政策。 2、建设项目选址合理性分析 （1）与《钻前工程及井场布置技术要求SY/T5466-2013》相符性分析 本次环评以《钻前工程及井场布置技术要求SY/T5466-2013》的相关规定来确定本工程选址的合理性。根据《钻前工程及井场布置技术要求SY/T5466-2013》第3.3.2条规定：油气井井口距高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m。根据现场调查，本工程位于安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇丰圩村附近，最近敏感点姚村距离井口约116m。项目周围无其他明显设施及建筑。因此，工程满足《钻前工程及井场布置技术要求SY/T5466-2013》要求，本项目井场选址合理。 （2）与沈巷镇发展规划相符性分析 本项目选址位于芜湖市鸠江区沈巷镇丰圩村附近，为镇区规划农用地，由于本项目为临时工程，实际只运行84天，钻探结束后将土地恢复原状，不影响现有土地使用功能，因此本项目建设不影响沈巷镇发展规划。 3、与“《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（国发2018[22]号）”符合性分析 表1-1 项目与“《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》”符合性分析 分类 文件要求 项目情况 符合性 二、调整优化产业结构，推进产业绿色发展 （四）优化产业布局。 完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行国家高能耗、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 本项目选址于安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇丰圩村附近，不属于生态红线范围内；根据分析，项目符合“三线一单”相关要求 符合 （六）强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据国家规定，细化“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”(切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备)；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至合规工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。以上工作任务2019年底前全面完成。 拟建项目为新建项目，且为临时工程，不属于“散乱污”企业。 符合 （七）推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 本项目为临时工程（参数钻探井），非重点行业 不涉及 七、强化区域联防联控，有效应对重污染天气 强化长三角区域大气污染联防联控工作。实施《长三角区域空气质量改善深化治理方案(2017—2020年)》，全面完成各项大气污染治理任务。完善区域协作工作机制，落实长三角区域大气环境监测预报、应急联动、标准统一、信息共享、联合执法、科研合作、重大活动保障等方面协作重点工作。积极参与区域重污染天气联合应对工作。 本项目废气均能达标排放，项目产生的废气对环境空气质量影响较小。 符合 4、“三线一单”符合性分析 表1-2 项目“三线一单”符合性分析 序号 内容 要求 项目情况 相符性 1 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件 对照安徽省人民政府《关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号文，本项目建设地点不在生态红线范围内。本项目位于芜湖市鸠江区沈巷镇丰圩村附近，位于当地乡镇规划区外。本项目位于长江干流岸线西侧13.2km，青弋江西北侧27.8km 相符 2 环境质量底线 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件 项目区环境质量现状超标；项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，满足区域环境质量改善目标管理要求。 相符 3 资源利用上线 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板” 本项目用地性质为临时用地，占地类型为农田，项目完井后对井场进行生态恢复，恢复其原有农田功能。项目生产用水取自附近地表水，通过采用先进的泥浆循环系统，减少了对水资源的取用量，施工过程中用电来源于自备柴油发电机，钻井设备动力也来源于柴油动力，未超过区域资源利用承载力。 相符 4 环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用 本项目为临时工程，项目施工期结束即为工程结束，项目施工过程中采取了相关污染防治措施，污染物均可达标排放及得到妥善处置。本项目符合该区域环境准入。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目属于“第一类-鼓励类-七、石油、天然气-2、页岩气、油页岩、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发类”，符合国家产业政策，满足负面清单管理要求。 相符 由上表可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。 本项目位于长江干流岸线西侧13.2km，青弋江西北侧27.8km。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 建设地点：安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇丰圩村附近，井口中心坐标E118°10′2.89″，N31°31′72.01″；详见附图1。 周边环境：项目周边无生态敏感区，项目东、西、北三侧均为农田、南侧为入场乡村道路，详见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景及任务由来 为加快推进长江下游（安徽）页岩气调查工程项目落地，确保页岩气调查科技攻坚任务顺利完成，根据中国地质调查局长江下游（安徽）页岩气调查科技攻坚战现场指挥部工作部署，中国地质调查局南京地质调查中心通过招标，确定中石化华东石油工程有限公司为安徽无为地区油气参数井钻测录工程（2019年度）中标单位，并由该公司下属机构中石化华东石油工程有限公司扬州基础建设分公司具体承担芜湖市鸠江区皖为页1井钻测录工任务。 为此中石化华东石油工程有限公司拟投资1795万元，于安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇丰圩村附近开展皖为页1井钻测录工程项目。本工程是下扬子地区无为凹陷针对上古生界二叠系页岩气战略突破的参数井，若取得重大进展，将寻找到整个下扬子地区页岩气勘探的突破口，形成长江经济带页岩气勘探开发新格局；同时为整个下扬子地区的页岩油气勘探开发提供地质、地球物理和工程方面的参数。 本项目属于页岩油气开采过程的物探时期，布设少量的探井的试验建设工程，其工程主要包含钻前工程和钻井工程两部分，勘探任务完成后未获得可开发的工业页岩油气流，则封井封场处理；若在钻探过程中或目的层获良好油气层显示，则可提前完钻封井，移交相关部门转作开发井处理，转为开发井后的相关后续工作内容另行设计和开展环境影响评价，并完善井场永久占地征地手续。本项目仅为勘探，不涉及页岩气井开发，不涉及项目运营期。 该项目于2019年9月委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《皖为页1井钻测录工程项目环境影响报告表》，并于2019年10月23日取得芜湖市生态环境局审批意见（芜环审[2019]428号）。 该项目在原环评编制过程中，企业根据初期钻井勘探作业考虑不进行井层测试作业，后根据实际情况，需进行井层测试作业获取气井的相关资料，测试作业过程中产生测试废水，需新增测试废水处理设施，具体变动情况见表2-1。 表2-1 项目变动情况一览表 序号 变动内容 原环评内容 具体内容 1 完井固井后新增井内井层测试作业 钻至目的层后，对该勘探井产能情况进行测试，主要测试项目为：自然伽马、声幅、变密度、磁定位 增加井层测试作业，增加了燃烧放喷池(备用设施，考虑可能井口有少量页岩气产生，点火燃烧)，其他与环评一致 2 新增水罐 无水罐 新增4个40m3进水罐，4个40m3出水罐，16个40m3清水储罐，用于储存测试作业废水 3 新增测试废水处理设施 无 新增测试废水配套污水处理设施（气浮+沉淀），废水经处理达标后回注井内和作为封井回填用水，不外排。 4 平面布置新增测试作业设备 无 新增测试作业设备 本项目钻井位置在原环评位置附近，但未在环境防护距离范围内新增敏感点，施工工艺中增加测试作业，增加测试废水配套污水处理设施处理，其中带出的地层水经处理达标后回注井内保证地层水量平衡，少量废水经处理后在出水储罐中暂存，完井后加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填。根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》(环办环评函〔2020〕688号)，本项目属于其中的第6条：“新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一，（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。以及第八条：废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。”，项目发生重大变动，根据《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修正）》，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“四十六、专业技术服务业-99、陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存”，因此需要编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及相关法律、法规的要求，中石化华东石油工程有限公司于2020年11月20日委托安徽毅瀚环境工程有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，按照国家对建设项目的有关规定、相关环保政策与技术规范，编制了《中石化华东石油工程有限公司皖为页1井钻测录工程项目环境影响报告表》，现呈报生态环境主管部门审查。 2、井位及地质概况 皖为页1井在地理上位于安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇丰圩村附近附近（图2-1，在构造上处于下扬子陆块沿江坳陷无为凹陷陡沟坝次凹之中。设计井位的南西方向距无为县城约33km，南西西方向距何参1井31.6km，南西方向距徽页1井5.8km，南西方向距N参4井47.5km。工区井场周边乡道互通，公交车可直达乡镇和所在村，交通条件便利，水系发达，便于施工。 皖为页1井位于下扬子地区无为凹陷，工区芜湖市无为-鸠江地区为一古生界残留凹陷（复向斜），地理位置处于皖南北部中带的芜湖市长江两侧，构造位置处于沿江坳陷带的无为—望江对冲带，整个残留凹陷面积达5500km2。设计井位位于无为凹陷陡沟坝次凹的北东缘，生储盖地层发育较齐全且产状平缓，无深大断裂切割破坏，对页岩气保存有利，且邻井（徽页1井）页岩气显示良好，为构造相对稳定单元。 沉积条件：下扬子沿江坳陷无为地区是下扬子区二叠系沉积中心之一，其大隆组为盆地相沉积，主要为一套缺氧滞留环境下沉积的黑色含硅碳质页岩，其暗色页岩真厚度为30-50m；孤峰组为盆地相沉积，主要为一套深水还原环境下沉积的黑色含碳硅质页岩，其暗色页岩真厚度为40-60m。设计井位所在的无为凹陷发育这两套富含页岩油气目的层，是沉积地层的有利相带区。 热演化条件：下扬子地区二叠纪热演化程度普遍较低，大多数地区Ro均在1.0%以下，而无为凹陷由于印支期之后构造沉降差异，二叠纪热演化程度适中，Ro在1.6-3.0%之间。具体到无为凹陷，其热演化值趋势呈现出南西高，北东低的热演化趋势，二叠纪时期热演化值在1.6-3.0%之间。其中大隆组Ro均值为2.0%，孤峰组Ro均值为2.2%,这两个时期的热演化程度均较适中，正处于有机质向烃类气大量转化阶段，因此是下扬子区二叠系页岩气成藏的有利地区。 皖为页1井地质分层数据见表2-2。 表2-2 皖为页1井地质分层数据表 地层 深度（m） 单层视厚度（m） 岩性特征 第四系 70 70 松散沉积物 新近系 510 440 泥岩、粉砂质泥岩 古近系 1335 825 粉砂质泥岩、泥岩、细砂岩 上白垩统浦口组 2020 685 砂岩、粉砂岩、紫红色砾岩，砂砾岩 中三叠统黄马青组 2100 80 褐色粉砂质泥岩，灰绿色粉砂岩 中三叠统周冲村组 2200 100 灰白色白云质灰岩，含石膏层 下三叠统南陵湖组 2590 390 白云质灰岩、纯灰岩 下三叠统和龙山组 2950 360 条带状灰岩，夹泥质灰岩、钙质泥岩 下三叠统殷坑组 3200 250 泥岩、泥灰岩、灰岩夹钙质泥岩 上二叠统大隆组 3260 60 硅质-碳质页岩、粉砂质泥岩 上二叠统龙潭组 3400 140 炭质页岩、粘土页岩夹粉砂岩、粉砂质页岩及煤层 中二叠统孤峰组 3480 80 碳质-硅质页岩、硅质岩 中二叠统栖霞组 3500 完钻 燧石结核灰岩夹泥灰岩 图2-1 皖为页1井位置图 3、建设项目工程概况 项目名称：皖为页1井钻测录工程项目； 建设单位：中石化华东石油工程有限公司； 建设地点：安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇丰圩村附近，井口中心坐标E118°10′2.89″，N31°31′72.01″； 周边状况：项目东、西、北三侧均为农田、南侧为入场道路； 建设性质：新建（重新报批）； 占地面积：10亩（6667平方米）； 项目投资：本项目总投资1795万元，资金自筹。 项目组成：本项目建设内容包括钻前工程和钻井工程两部分：钻前工程包括新建井场等主体工程以及给排水、供配电等辅助工程。钻井工程主要包括水基泥浆设备的安装、调试、套管固井、完井测试、封井完钻以及设备拆除等，项目施工天数约88天，施工完成后全部清场，本项目是临时工程。项目工程内容组成见表2-3。 表2-3 项目工程组成及规模一览表 工程类别 工程名称 建设内容及规模 备注 原环评 实际情况 主体工程 钻前工程 ①道路工程：站内设计道路，路基碾压压实并铺设钢板； ②井场工程：包括进场的平整、基槽开挖及浇注、排污池建设、生活区建设、放喷坑建设等内容。 与原环评一致 / 钻井工程 设备安装调试后采用井下动力钻方式进行钻井活动，井口位于井场中心，坐标为E118°10′2.89″，N31°31′72.01″，深度约3500m，井口直径约41cm。采用40型钻机，钻井深度3500m。 与原环评一致 / 完井测试 钻至目的层后，对该勘探井情况进行测试，主要测试项目为：电阻率、能谱、声幅、变密度、磁定位。物理参数为电阻率、能谱、声幅、自然电位、中子、密度、声波等 钻至目的层后，对该勘探井情况进行物理探测和测试作业： ①物理探测主要为电阻率、能谱、声幅、变密度、磁定位。物理参数为电阻率、能谱、声幅、自然电位、中子、密度、声波等。 ②测试作业包括套管壁射孔、洗井、取样检测、放喷、封孔等，其中取样检测为：主要包括检测pH值和化学实验检测，化学实验检测不在场内进行，委外检测。检测pH值场内使用pH计进行。 新增测试作业 辅助工程 生活区 位于井场西侧和北侧，场地平面尺寸60m×40m，设置活动板房，每间活动板房平面尺寸为6m×2m，底部垫钢板，内设基本生活设施及简易食堂。 与原环评一致 / 办公区 位于井场西北侧，设置活动板房，活动板房底部垫钢板。 与原环评一致 / 工具间 位于井场西侧，设置活动板房，活动板房底部垫钢板。 与原环评一致 / 钻井液罐 设置5个钻井液循环罐（10m×3.0m×3.5m），总容积225.8m3。用于钻井过程中钻井液的循环 与原环评一致 / 泥浆处理系统 设置1套“钻井废弃物不落地随钻处理系统”，由振动筛、除气器、除砂器、除泥器、离心机等设备组成。 与原环评一致 / 井口基础 加固井口，方便其他配套设施安装 与原环评一致 / 录井房 根据测井数据、现场录井数据及综合分析化验数据进行岩性解释、归位，确定含油、气、水产状等，可移动式设施。 与原环评一致 / 储运工程 储罐区 钻井作业 ①井场内设有2个移动式柴油罐，单个柴油罐容积40m3； ②设置重浆储备罐1个，容积27.6m3。重浆罐的设置减少了风险状态下压井时间和减少卡钻和井塌的发生几率。 与原环评一致 / 测试作业 无 ①井场内设有1个柴油罐，单个柴油罐容积3m3； ②测试作业设置4个40m3进水罐，4个40m3出水罐，16个40m3清水储罐。 ③放喷点火设置1个60L的液化石油气钢瓶。 新增测试作业水储罐 道路 利用井场北侧的腰雍路及乡村道路，材料、设备均由运输车辆运输至井场内。厂内运输道路采用钢板铺设。 与原环评一致 / 公用工程 供电 办公生活及钻井作业接自沈巷镇变电所，另外配套柴油发电系统作为备用供电系统。 与原环评一致 / 供水 员工生活用水取自沈巷镇供水管网，生产用水取自附近地表水。 与原环评一致 / 排水 ①设置临时化粪池，生活污水收集后定期清运作为农肥，不外排。 ②钻井废水和设备清洗废水经钻井废弃物不落地随钻处理系统处理后循环使用，完井后用于封井回填。 新增测试作业废水处理设施（气浮+沉淀），废水经处理达标后回注井内和作为封井回填用水。 新增测试作业废水处理设施（气浮+沉淀），废水经处理达标后回注井内和作为封井回填用水。 环保工程 生态 控制施工边界，尽量减少施工占地，禁止破坏施工作业区外的地表植被；场地四周设截排水沟及简易沉淀池等水土保持措施，完井后对场地进行复垦 与原环评一致 / 废水 ①生活污水：井场设置临时化粪池，生活污水集中收集后定期清运，作为农肥不外排； ②钻井废水和设备清洗废水：设置一座200m3的污水池收集后，通过“钻井废弃物不落地随钻处理系统”处理后回用于钻井液制备(钻井液主要物质为膨润土、石灰石、水等)，循环使用不外排。完井后废水收集后用于封井回填 新增测试作业废水处理设施（气浮+沉淀），废水经处理达标后回注井内和作为封井回填用水，不外排。 新增测试作业废水经配套污水处理设施（气浮+沉淀） 废气 车辆运输产生的扬尘采取洒水抑尘；采用高标号、清洁型柴油，柴油发电机及动力设备运转排放的烟气达标排放。 由于岩气（天然气）存在具有不确定性，如存在放喷时间也很短暂，因此影响较小 | / 噪声 优选低噪声设备，合理布置高噪声设备，采取减振、消声等降噪措施。 与原环评一致 / 固废 钻井泥浆及岩屑经“钻井废弃物不落地随钻处理系统”压滤后形成泥饼，与完井后废水一起加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填；井场内设置若干垃圾桶，生活垃圾经收集后交沈巷镇环卫部门统一清运。 新增测试作业废水处理污泥加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填，其他与原环评一致 新增测试作业废水处理污泥加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填 地下水和土壤防护 采用套管和水泥固井的方法将含水层封闭好，不得使各含水层联通，同时对井场进行分区防渗，钻台、柴油储罐、重浆罐、钻井液罐等按照重点防渗区要求进行防渗处理。 新增测试作业废水处理设施和水储罐等按照重点防渗区要求进行防渗处理。其他与原环评一致。 新增测试作业废水处理设施和水储罐等按照重点防渗区要求进行防渗处理。 4、工程占地 本工程占地为参数井临时占地，主要为钻井期间施工营地、材料堆场、钻井设备、柴油发电机组、井场内道路等发生的临时占地6667m2，占地类型为一般农田。完井进行勘测结束后场地恢复原样，除井口区域外不涉及永久占地。 表2-4本工程占地情况一览表 占地区域 占地性质 占地类型 占地面积（m2） 恢复方式 参数井井口 永久占地 农田 2 / 施工营地 临时占地 农田 2400 复垦 材料堆场 临时占地 农田 2000 复垦 设备区域 临时占地 农田 1665 复垦 场内临时道路 临时占地 农田 600 复垦 5、工作制度及劳动定员 本项目作业期间施工人员约60人，正常有30人在场地内作业、食宿，活动板房内设有食堂。作业期间每天仅昼间工作。 6、公用工程 （1）供电 井场内供电主要由自备柴油发电机组供给。 （2）供水 工程用水包括生产用水和生活用水。生产用水取自附近地表水，员工生活用水采用沈巷镇自来水供水管网。 （3）排水 项目施工用水循环使用，不外排；生活污水经临时化粪池收集后，定期清运作为农肥，不外排。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目参数井井口设置于井场中部，设备装置围绕井口布局，柴油动力设备位于井口西部的机房内，施工人员生活区位于井场东北侧，钻井东侧布置钻杆，物资库、材料库、发电配电房区位于井场南侧，油罐区布置在场内东南角。钻井废弃物不落地处理系统（含泥浆循环系统）位于井口西北侧，具体场地平面布局见附图3。 测试作业布局中办公及工具房位置不变，修井机布置在井口位置附近，测试进水罐布置在场地出入口处东侧，出水罐、废水处理设施、清水储罐全部布置在场地西侧。具体场地平面布局见附图4。 本项目井场的布局既方便了原辅材料及泥饼的运输，同时将主要声源尽可能布置与井场中部，进而远离敏感点，减轻了对场地外声环境的影响，布置合理。 |
| 施工方案 | 根据本项目的工程特点，可将项目实施分为两个阶段：钻前施工期和钻井作业期。本工程不涉及后续可能进行的油气的采输生产问题，在此将不对运营期工程进行分析。 本工程的施工工艺产污流程见图2-2。 图2-2 项目施工工艺流程及产污节点示意图 1、钻前工程 钻前工程工艺流程及产污示意见图 2-3。 图2-3 钻前工程产污示意图 1.1钻前工程施工内容 钻前工程主要包括：修建进场道路、平整井场、循环系统及设备的基础准备、钻井设备的搬运及安装、井口设备准备、放喷池修建、污水池修建、清污分流系统以及活动房布置等。 （1）井场工程（修建进场道路、平整井场、硬化场地、修建清污分流系统、各类池体） 钻前工程修建进场道路、平整井场将清理地表植被和农作物，造成地表裸露，从而引起地表的蓄水固沙能力降低，可能增加局部施工区的水土流失。井场和道路的新建将改变占地性质，由一般农业用地变为临时生产占地。井场公路的新建有利于当地村民出行，给当地村民的生活带来便利。钻前工程须修建的、池体主要有污水池、清水池、岩屑池、放喷池、生活污水收集池等。场区设计清污分流系统，可及时对雨水进行导流，防止雨水进入污水池而导致钻井废水外溢。 （2）道路工程 本项目井场道路起点为腰雍路至进场大门处铺设至钻井作业区、设备区，采用可拆卸式钢板铺设，方便车辆、设备进出井场。 （3）设备设施的搬运及安装 用汽车将钻井设备和泥浆罐等设施运至进场并安装。 （4）活动板房布置 井场活动房为临时占地，通常布置于井场北侧。 1.2钻前工程产污分析 （1）大气污染物：主要来自施工扬尘、施工机械尾气和生活燃料烟气； （2）废水：施工作业废水、生活污水两部分组成； （3）噪声：挖掘机、推土机、运输汽车等突发性噪声； （4）固体废物：钻前工程基础开挖表土、生活垃圾。 2、钻井工程 2.1钻井工程工艺 本项目采用水基钻井液常规钻井方式钻井，作用于井底的压力大于该处地层孔隙压力情况下的钻井作业，以柴油机为动力，通过钻机、转盘带动钻杆切削地层，同时由钻井泥浆泵经杆向井内注入高压钻井泥浆，冲刷井底，将切削下的岩屑不断地带至地面，整个钻井过程循环进行，使井不断加深，直至目的层。钻井中途会停钻，以起下钻具更换钻头、下套管、固井、替换洗井液等。 1）钻井：就是利用机械设备用足够的压力把钻头压到底层，使钻头牙齿吃到岩石中，用动力钻动钻杆，带动钻头选装破碎至井底岩石，将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程。 2.1.1井身 表2-5 皖为页1井基础数据表 井号 皖为页1井 井别 参数井 井型 直井 地理位置 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇丰圩村附近附近 构造位置 下扬子盆地沿江坳陷无为凹陷陡沟坝次凹北东部 测线位置 WW-90-127.5测线 井位坐标 井口坐标 纵坐标(X） 610704 横坐标（Y） 3489108 靶点坐标 纵坐标(X） 610704 横坐标（Y） 3489108 目的层顶深 3200（m） 完钻井深 3500（m） 目的层位 中二叠统孤峰组上二叠统大隆组、龙潭组 | 设计完钻层位 中二叠统栖霞组 钻探目的 1.探索下扬子沿江坳陷无为凹陷二叠系页岩含气性，力争突破； 2.了解目的层段的构造、岩性、岩相发育情况及变化规律； 3.获取目的层段评价页岩气的各项地质参数，评价资源潜力； 完钻原则 钻穿二叠系目的层，达到地质目的完钻；若小于设计深度提前钻穿目的层，则继续钻进至设计深度，验证物探资料的地质属性。 表2-6 井身结构数据表 开次 钻头尺寸 mm 井深 m 套管 层序 套管尺寸 mm 套管下深 m 水泥返深 m 一开 406.4 350 表层套管 | 339.7 350 地面 二开 311.1 2250 技术套管 244.5 2248 地面 三开 215.9 3500 油层套管 139.7 3498 地面 井身结构说明： （1）一开406.4mm钻头钻至井深约350m，以封隔新近系上部不稳定地层，下339.7mm套管固井，表层套管尽量坐在稳定地层，用水泥封固(返至地面)。 （2）二开311.1mm钻头钻穿三叠系周冲村组，进入三叠系南陵湖组50m二开完钻，井深为2250m，下244.5mm套管固井，封固三叠系上部易井垮、井漏等不稳定地层。 （3）三开215.9mm钻头钻至中二叠统栖霞组20m完钻，完钻井深3500m，具体完井方式根据目的层气显示情况决定。 图2-4 井身结构图 2.1.1.1一开（0~350m） 第四系～新近系的粘土层胶结疏松，钻进过程中井壁易垮，应提高钻井液的封堵造壁性；棕红色泥岩松软、遇水膨胀，易造浆、缩径；砂岩砾岩渗透性好，滤失量大，易形成厚泥饼，造成缩径，起钻挂卡，钻进中应加大排量，提高钻井液的抑制性和携岩能力、增强泥饼的致密性，防渗漏、防缩径能力。 钻井液配方（膨润土浆）： 5~6%钠土+0.3~0.5%Na2CO3+0.2~0.3%PMHA-Ⅱ+0.1%COATER+1~1.5% NH4-HPAN。 配加：LV-CMC、单封KD-23、QS-2等。 钻井液性能要求：密度1.05～1.13g/cm3，漏斗粘度40～50S。 ① 开钻前用清水、5%-6%膨润土和0.3%-0.5%纯碱配浆100m3左右进行充分水化，然后采用预水化膨润土浆钻进。 ② 一开前加入0.2%-0.3%PMHA-Ⅱ、0.5%-0.6%NH4-HPAN，调整好钻井液性能方可钻进。 ③ 由于该井段Φ406.4mm的大井眼，而且砂砾岩发育，钻井液消耗量大，钻进中要及时根据钻井液消耗情况，补充预水化膨润土浆，保证足够循环量钻进。现场应配足一定数量的土粉或预水化好的膨润土浆。 ④ 钻井液保持适当的粘切，确保具有良好的悬浮携带能力，清洁井眼，防止沉砂卡钻。泵的排量保证50L/s。 ⑤棕红和棕黄色、泥岩易水化分散、造浆，钻进中要及时补充PMHA-Ⅱ，进一步增强钻井液的抑制性能。 ⑥下表套前进行短起下钻，大排量循环洗井，并用高粘度的钻井液清扫井眼，充分净化井眼，确保下表层套管顺利。 2.1.1.2二开（350m~2250m） 二开钻遇赤山组、浦口组、黄马青组和南陵湖组。上部为粉砂岩，砂质泥岩，下部为泥质量灰岩地层。浦口组地层中部含有盐膏层。钻进过程中注意钻遇盐膏层的石膏侵，地层缩径等导致的井下故障，南陵湖组可能存在漏失，施工过程中做好随钻堵漏预防。Φ311.1mm大井眼施工，要确保钻井液的携砂能能力。 钻井液配方（钾胺聚合醇防塌钻井液）： 5~6%钠土+0.3~0.5%Na2CO3+0.2~0.3%PMHA-Ⅱ +0.1~0.2%COATER+1~1.5%NH4-HPAN+1~2%聚合醇。 配加：LV-CMC、LV-PAC、QS-2、单封、消泡剂、FT-388、K2CO3等。 钻井液性能要求：密度1.05～1.15g/cm3，漏斗粘度40～50S，APT中压失水5～10ml/30min，含沙量<0.5%，pH8～10。 ①钻水泥塞时加入纯碱处理好Ca2+侵。二开前一定彻底清锥形管和一号二号循环罐，降低钻井液的含砂量、固相含量，并适当降低一开使用的钻井液搬含，控制在40g/l以内。并按设计配方补充NH4-HPAN、PMHA-Ⅱ胶液，调整好钻井液性能方可二开钻进。钻井过程中，使用好固控，控制钻井液固相含量。 ②现场要以按比例配PMHA-Ⅱ和NH4-HPAN的混合胶液，并足量补充，使得PMHA-Ⅱ的含量不低于0.3%，NH4-HPAN含量达0.5%-0.8%。同时配合加入KPAM胶液，总量0.1%-0.2%，确保钻井液良好的抑制包被性能。可配合加入0.5%的PAC-LV降低钻井液失水。 ③砂岩发育层段添加3%～5%的超细碳酸钙，改善泥饼质量，增强钻井液随钻渗漏能力。发现渗漏时可加入3%的随钻堵漏剂堵漏。 ④Φ311.1mm的大井眼钻进，钻井液要有良好的流变性，悬浮性，工程定期搞短起下，修复井壁，保持井眼清洁。泵的排量保证50L/s。 ⑤加强四级固控设备除砂，严格控制钻井液中的劣质固相含量，摩阻系数控制在0.1以下，确保体系具有良好的润滑性能。 ⑥进入盐膏层前，要控制好钻井液的MBT含量和固相含量，提前加入NH4-HPAN预处理，钻进盐膏层时补充NH4-HPAN，PAC-LV及稀释剂调整钻井液性能。维持钻井液良好的流变性能和控制钻井液失水，加入纯碱控制钙离子含量。钻进盐膏层后根据井下情况及时进行短期下钻作业，必要时进行扩划眼，防止盐膏层缩径卡钻。 ⑦下技套前在裸眼井段搞短起下钻，大排量循环洗井，清洁井眼，修整井壁，确保技术套管下入顺利。 ⑧钻技术套管水泥塞后用Na2CO3和NH4-HPAN处理好Ca2+侵。 2.1.1.3三开（2250m~3500m） 三开钻遇大隆组、龙潭组、孤峰组和栖霞组，大隆组以碳质、硅至页岩为主，龙潭组、孤峰组含泥岩和页岩，栖霞组以灰岩为主，施工过程中，注意泥岩、页岩的井壁稳定。 钻井液配方（钾胺基聚合聚磺防塌钻井液）： 4~5%钠土+0.2~0.3%PMHA-Ⅱ+0.1%聚胺+1~2%SMP-2+1~2%SPNH+0.5%LV-PAC+2~3%有机硅腐殖酸钾+1~2%白沥青+1~2%单封+2%KLG+1~2%超低渗透处理剂+1~2%聚合醇。 配加：CaCO3、QS-4、OSAM-K、复堵、烧碱等。 钻井液性能要求：密度1.15～1.27g/cm3，漏斗粘度40～60S，APT中压失水5ml/30min，含沙量<0.5%，pH9～10。 ①三开前要彻底清锥形管和一号二号循环罐，降低钻井液的含砂量、固相含量，三开前要在套管将钻井液转化为KCl-聚磺钻井液体系。转化前，将原二开钻井液搬含调整至20g/l左右，按体系配方及时加入7%KCl，0.5%～0.8%PAC-LV，2%SMP-2、1%SPNH处理剂，将钻井液转化为抗高温的KCl-聚磺钻井液体系，以增强钻井液高温稳定性，并调整钻井液失水在要求范围内。 ②三开地层含页岩、泥岩，预防井壁垮塌，及时加入2%FT-388（或白沥青等类似产品），并配合加入5%超细碳酸钙，提高钻井液的封堵防塌能力，在井下不漏的情况下钻井液密度控制在1.27g/cm3。钻进过程中，发现有掉块，起下钻不畅等井下异常情况，及时提高钻井液密度。 ③正常钻进，配KPAM，PAC-LV，SMP，SPNH按比例配成混合胶液，按循环周均匀加入钻井液中。用流型调节剂调整钻井液流变性。在现场粘切较高时可根据小型实验确定其加量。严格控制API中压失水小于5ml，高温高压失水小于15ml。 ④完钻前调整好钻井液性能，起钻前应搞短起下钻，充分循环钻井液，确保井眼清洁，顺畅，起钻过程中严格按操作规程，做好灌浆，控制起钻速度，为完井作业提高良好的井眼条件。 ⑤该井段做好防油气侵、防喷工作，现场储备足量加重材料，要求储备罐储备能力按井筒容积一倍配备。加重材料和重浆密度按井控要求执行。 ⑥在油气层钻进过程中，每次下钻完测循环周，坚持坐岗观察，若后效严重应及时汇报，请示加重处理，并按要求填写好记录。 ⑦继续加强四级净化设备使用，特别是离心机，要强调其使用效果，结合人工清砂，严格控制钻井液中固含。 2）泥浆循环：钻头破碎岩石形成的岩屑会沉积于井底，阻碍钻头与井底的接触从而降低钻井效率，为此必须在岩屑形成后，利用泥浆循环及时把岩屑从井底清洗出来。 水基钻井液（泥浆）体系： 项目采用水基钻井液钻井工艺，水基钻井液体系如下表： 表2-7 分层位钻井液性体系设计 项目 性能指标 0～350m ～2250m ～3500 钻井液体系 聚合物钻井液 聚合物防塌钻井液 胺基聚磺防塌钻井液 密度g/cm3 1.05～1.13 1.05～1.15 1.15～1.27 马氏漏斗粘度s 35-50 40-55 45-60 API滤失量ml ＜6 ＜6 ＜5 API泥饼mm ＜1.5 ＜1 ＜1 静切力10秒/10分 Pa 0.5-1/3-6 1-1.5/4-8 1-2/3-8 pH值 8-8.5 8-9 9-10 含砂量％ ＜0.3 ＜0.2 ＜0.2 总固含％ ＜8 ＜10 ＜15 摩阻系数 ＜0.12 ＜0.10 ＜0.10 HTHP失水 ml ＜15 动切力 Pa 2-4 3-5 3-7 塑性粘度mPa.s ＜15 ＜15 ＜25 动塑比 ＞0.30 ＞0.20 ＞0.30 膨润土含量g/l 35-45 40-50 40-45 钻井液（也称泥浆）：是指钻井中使用的工作流体。它可以是液体或气体。因此，钻井液应确切地称为钻井流体。钻探过程中，孔内使用的循环冲洗介质。又称钻孔冲洗液。钻井液按组成成分可分为清水、泥浆、无粘土相冲洗液、乳状液、泡沫和压缩空气等。 本项目采用水基聚合物钻井液。它是以聚合物为主体，配以降粘剂，降滤失剂、防塌剂和润滑剂等多种处理剂所组成的钻井液。它是20世纪80年代发展起来的一种新型钻井液体系。包括阳离子聚合物钻井液、两性离子聚合物钻井液、全阳离子聚合物钻井液、深井聚合物钻井液和正电胶钻井液等。 3）接单根：钻井过程中，每当井加深了一根钻杆的长度后，向钻杆中接入一根钻杆。 4）起下钻：钻头在钻井过程中逐渐磨损，应起下钻及时更换。 钻井过程期间主要环境影响是机械运行时产生的噪声，钻进、起下钻作业等产生废水，柴油机产生的柴油废气，以及固井水泥等固体废物。 2.1.1.4钻井液资料录取要求 （1）钻井液检测和收集任务见表2-8。 （2）所有测试数据要求填入班报表，资料收集整理齐全。 （3）建立下列记录：钻井液班报表、小型试验记录、药品消耗记录、药品库存记录、固控运行记录、当班钻井作业简要。 （4）所使用钻井液处理剂送井前必须质检，经质检合格的产品方可入井。 （5）完井后提交钻井液工作总结。 （6）其它按有关行业标准执行。 表2-8 现场钻井液检测和收集任务 序号 检测或收集项目 要求 1 小班常规性能 每小时测一次，油气层段0.5h测一次 2 小班全套性能 每班测1～2次 3 固含、MBT含、泥饼 每2-3天测1次 4 分井段钻井液材料消耗 收集、统计 5 钻井参数 收集 6 排量、返速、流态 收集、计算 7 井径、井斜 收集 8 滤液分析 每个钻头测一次，三开后每200m测一次 2.2钻井取心 2.2.1取心计划 （1）取心目的：获取目的层含气性特征，满足油气水层解释评价的需要；获取地应力，岩石物理力学性质等参数。 （2）重点层系间断取心进尺合计160m。 （3）除设计取心井段外，在钻进过程中如遇明显油气显示或特殊地质现象，根据现场情况，报甲方批准是否决定取心。 （4）不具备安全取心条件，取心工具不能入井。 表2-9 皖为页1井钻井取心层段 井号 层位 预计取心井段（m） 取心进尺 (m) 皖为页1井 大隆组 3200～3260m 据实钻确定 龙潭组 3260～3400m 据实钻确定 孤峰组 3400～3480m 据实钻确定 合计 / 160 2.2.2取心施工方案 表2-10 皖为页1井钻井取心工具 取心钻头直径mm 取心工具型号 外筒 内筒 岩心直径 mm 外径mm 内径mm 外径mm 内径mm 215 通用底轴承苏Ⅲ 180 144 127 112 100 a.采用常规取心工具取心。 b.连续取心井段推荐采用双筒取心。 c.取心工作量大，现场须有备用工具。 2.2.3取心技术措施 1）取心工具组装使用要求 a、在井场上紧岩心爪组合件和下稳定器，戴好护丝，用提升短节将内、外筒同时吊上钻台，外筒上好钻头，按下钻挺的方法下入井眼内，并用卡瓦卡牢。 b、用内筒卡盘卡住内筒，并坐于外筒端面上，卸掉提升短节，继上述方法，将需下井的内外筒依次连接。 c、将地面组装好的悬挂总成与外筒母扣上紧。 d、岩心爪的底面与钻头内扶正面纵向间隙为8-13mm，否则必须卸开旋转总成，调整间隙。 e、取心工具要求定期检测、保养。 2）起下钻 a、起下钻时操作平整，不猛刹，猛放，猛顿，防止钻具剧烈摆动。 b、下钻中若遇键槽，狗腿，井径缩小井段，应缓慢下放，严重遇阻，下牙轮钻头划眼。 c、下钻中，若钻头接近沉砂或垮塌物时，应转动钻具，开泵循环，清除沉砂及垮塌物，钻头接近井底，应较对好悬重。 d、在转动钻具时，严禁钻具猛烈反转，以防倒开安全接头。 3）取心钻进 a、钻头接近井底，缓慢转动钻具，小心将取心钻头放到井底，钻压由小到大，等井底与胎体形状完全吻合后，方可逐渐加至推荐钻压。 b、取心钻进中送钻要均匀，严防溜钻，无特殊情况，钻头不提离井底，尽可能避免中途停钻，钻压、转速、排量等钻井参数调配适当。 c、推荐取心钻井参数：钻压60-80kN；转速50-80r/min；排量16-22L/s；若地层变化，可适当调整参数，直到获得最佳效果。 4）割心 a、接单根割心和钻完进尺割心都要靠拔断岩心来进行，若接单根时，停止转盘，缓慢上提钻柱，上提拉力不超过原悬重100kN，若达此值岩心未拔断，可开泵循环，直到岩心断裂恢复悬重为止，卸下钻杆时，关死转盘销子，可用大钳卸扣，保持下部钻具不转动。 b、接好单根，开泵将工具下放到井底，先不旋转，加比正常钻压大 50%的压力静压，顶松岩心爪，然后稍上提钻柱，恢复到悬重，缓慢起动转盘，逐渐加压恢复取心钻进。 2.3固井 2.3.1套管柱设计套管结构和强度校核设计 表2-11 皖为页1井套管结构数据 套管程序 外径 (mm) 下深 钢级 壁厚 (mm) 螺纹类型 线重 (kg/m) 强度 顶深 (m) 底深 (m) 抗外挤 (MPa) 抗内压 (MPa) 抗拉 (kN) 表层套管 339.7 0 350 J55 9.65 STC 81.1 7.8 18.8 6236 技术套管 244.5 0 2248 N80 10.03 LTC 59.53 21.20 39.60 | 3278.0 油层套管 139.7 0 3498 P110 10.54 LTC 25.3 100.25 100.1 3242.8 2.3.2水泥浆体系 表2-12 皖为页1井水泥浆体系选择及性能要求 套管程序 表层套管 技术套管 油层套管 水泥浆体系 低温早强水泥浆体系 防气窜水泥浆体系 防气窜水泥浆体系 试验条件（℃/MPa） 45/15 根据实际井下温度、压力 根据实际井下温度、压力 密度 g/cm3 1.85 1.88 1.90 稠化时间 >注水泥总时间+1h >注水泥总时间+1h >注水泥总时间+1h API滤失量 ml <100 <50 <20 自由水 ml/250ml 0 0 0 抗压强度 MPa/24h >14 >14 >14 注：（1）试验条件按API标准执行。 （2）现场施工前可根据实际情况调整水泥浆配方，并做复核试验。 2.3.3固井施工 （1）固井主要附件 表2-13 固井主要附件 材料名称 表层套管 （(339.7mm） 技术套管（(244.5mm） 油层套管（(139.7mm） 浮鞋 0 1 1 浮箍 0 1 2 弹性扶正器 7 42 待定 固井胶塞 0 1 1 （2）主要施工流程 a.井眼准备 1）电测以前通井、循环，保证电测工具顺利下入。 2）电测完通井，对起钻遇阻、卡井段、缩径段和井眼曲率变化大的井段反复划眼或进行短起下；下入套管前应在井眼底部打入润滑钻井液，减少下套管摩阻。 3）井内钻井液性能良好、稳定，符合固井施工要求。在保证井下安全的前提下，尽量降低粘切，降低含砂量。 4）下套管前通井及注水泥前，均以较大排量洗井，洗井时间不少于两个循环周。 洗井循环中，应密切注意观察振动筛返出岩屑量的变化、钻井液池液面变化。同时，应慢速转动钻具防粘卡。 5）下套管前应压稳地层，油气上窜速度应小于10m/h/小时。起钻钻井液进出口密度差不超过0.02g/cm3。 b.设备准备 1）检查、准备下套管工具：吊卡、大钳、卡瓦、气动卡盘、灌钻井液管线等。 2）循环系统中用于顶替作业的各钻井液罐（包括储备罐）各闸门应灵活可靠。 3）从下套管开始，整个固井施工过程中，井口装置应达到既能关闭套管与井眼环空又能关闭钻杆与井眼环空的要求。 4）认真检查悬吊系统，井口、游车、天车一条线，下套管前应根据大钩负荷更换大绳，确保下套管安全。 c.套管准备 1）套管必须按设计要求送井，并经套管厂各道工序检查合格。 2）套管在运送、装卸过程中严禁碰撞，护丝齐全上紧，排放整齐。 3）套管及附件、工具等送井前认真检查，主要检查项目：钢级、壁厚、管体、螺纹外观、弯曲度、椭圆度、通径，不合格套管严禁下井。 4）对套管进行丈量、丝扣清洗等，丈量套管长度精确到毫米，工程、地质双方校对，按下井顺序编号，备用和不合格的套管画上明显记号。 d.固井施工工艺措施 1）对于存在漏失的井段，下套管前应进行堵漏，使地层有足够承压能力保证固井施工时不发生漏失。如果堵漏不能达到预期的效果，则应改变水泥浆性能、体系、浆柱结构。 2）电测完通井，对遇阻井段进行划眼，采用优质钻井液大排量洗井，确保井壁稳定，井眼干净，摩阻小，无漏失现象。 3）注水泥作业前必须对现场施工水样、水泥及外加剂样品进行大小样实验，达到施工和质量要求后方可进行。 4）注水泥施工前，由固井施工指挥召集有关人员召开施工准备会，明确施工顺序，贯彻固井措施，进行岗位分工，交代安全事项和异常情况下的应急措施，并明确联系信号，保证施工协调一致。 5）全面认真检查各套管附件，确保其质量。套管附件应具备大排量、高流速条件下长期耐冲蚀的能力。 6）下完套管后至注水泥前，钻井液应循环充分，以达到固井施工设计要求。循环时要特别注意钻井液的除气，并连续测量钻井液性能，确保钻井液性能稳定，并达到固井要求。 7）专人检测水泥浆密度，确保入井水泥浆密度达到设计要求。 8）在注替水泥浆过程中注意泵压变化和钻井液返出情况，要有专人负责观察井口钻井液返出情况，并随时观察施工泵压变化，发现异常，立即报告施工指挥，采取相应措施。要特别注意防止水泥浆蹩泵造成低返事故的发生。 9）推荐采用大泵紊流顶替钻井液，排量不低于钻进排量。达不到紊流时，应注入足量的前导低密度水泥浆，尽量降低领浆密度，以降低漏失风险。 10）如有漏失情况发生，应掌握易漏失层位、性质、漏失速度，堵漏后及时固井。钻井液性能、洗井排量、替浆排量、施工压力在协作会上具体确定。固井前储备充足的钻井液，以备固井过程中发生漏失时补充。 11）固井碰压后，稳压2～3min后泄压，如回压阀密封好，则敞压候凝；否则，需关井蹩压候凝，管内外静液柱压差2～3MPa，并派专人按要求放压。 12）候凝48h后测声幅质量，然后进行套管试压。 13）其它特殊要求和措施根据现场实际情况确定。 14）仔细计算固井完成后管串所受浮力，如果大于管串重量应采取措施防止套管漂浮。碰压、蹩压、试压均须在满足套管、附件、井口强度允许的范围内进行。 3、测试作业 测试作业包括套管壁射孔、洗井、取样检测、放喷、封孔。 先通过钻井设备在目的层套管管壁上射孔，使井与地层连通，完孔后地层物质通过管孔进入井内，同时向井内注入清水（由罐车取用附近地表水输入进水罐中待用），通过不断注入清水洗井作业，洗井水带出地层物质至井口，排入水罐内，完成本次目的层洗井。 洗井过程中通过向清水中加注钾盐、钠盐，提升水质矿物密度，平衡井内压力，控制地层物质通过管孔排出。在出水罐中加入片碱调节pH。洗井作业过程中通过取出水水样检测pH、物理和化学参数，确定是否属于地层水，若是地层水，则停止注入清水，取样委外继续进行其他检测。 取样检测：取井内出水进行检测（从出水罐中取样），主要包括检测pH值和化学实验检测；其中化学实验检测不在场内进行，委外检测。检测pH值场内使用pH计进行。 放喷：地层若有页岩气逸出，通过管道引致气液分离器分离出易燃气体，经放喷管道至点火区，自动点火燃烧。由于井眼加装井下压力感应装置，遇到有气体逸出时将自动报警并转换成压井状态，如有页岩气逸出，放喷试验时间也很短暂。 取样和检测等完成后，通过注入水泥砂浆封孔。 4、测井、录井作业 测井、录井主要为物理探测，在场内使用物理仪器探测。用多种专门仪器放入钻井的井内，沿着井身测量钻井地质坡面上地层的各种物理参（电阻率、能谱、声幅、自然电位、中子、密度、声波等），然后利用这些物理参数和地质信息（泥质含量、孔隙度、饱和度、渗透率等）之间应有的关系，采用特定的方法把测井信息加工转换成地质信息，系统地收集、记录、分析来自井下的各种信息，从而研究地下岩石物理性质与滲流特性，寻找和评价油气资源。主要采用电测井方法，测井仪器主要由下井仪器、绞车、电缆及井口装置、地面测量、记录和控制系统组成。 为了保证地质资料的齐全准确，必须坚持“四不打钻”制度及严禁用污水洗砂样和岩心。在二次开钻前，应对现场录井条件进行检查，在具备保证地质正常录井情况下方可开钻，否则予以整改。 （1）录井时应加强地层对比，取准、取全地质资料。 （2）全井密切关注气测显示情况，遇到气测异常及时汇报。 （3）录井时如果地层界面与设计井深误差较大，并可能影响录井质量时，现场录井人员应及时加密录井间距。 5、完井 5.1套管头规范 井口设计采用TFΦ339.7×Φ244.5×Φ139.7mm-105MPa套管头。相关要求参照SY/T5127-2002井口装置和采油树规范。套管头具有气密封能力，以满足天然气井要求。 5.2井口保护措施 （1）方井保持清洁。 （2）套管头必须用水平尺找平，井口装好后四角用绷绳拉紧与转盘中心对中。 （3）必须配备2 套管头防磨套，作业中安装好1 套，使用中定期检查、更换，如果没有备用应立即补备。 （4）所有法兰、手轮等上扣到规定扭矩，戴好井口护帽。 （5）按规定进行注密封脂和试压作业，确保密封可靠。 （6）低温季节完井时油层套管内掏空10～15m，以保护井口。 （7）各层套管头均接考克压力表、引流放压管线，固定牢靠，试压合格，实时监控，出现异常及时处置。 5.3完井方案 皖为页1井若在三开井段钻井过程中气测无油气显示，取心、测井解释无气层，则需要对该井进行永久性弃井。参照《SY/T 6646-2017 废弃井及长停井处置指南》进行弃井设计。用油井水泥挤堵全部油、气、水层，在油、气、水层上部固井质量较好的井段打水泥塞300～500m，在技术套管以下30m处向上打一个不少于100m水泥塞，在距井口以下50m处打100m的水泥塞。每次打塞后上提管柱至预计水泥塞面之上100m，关井候凝24h，探水泥塞面，加压5～10KN探两次，深度相符后上提管柱，井筒试压10MPa，观察30min，压降≤0.5MPa为合格。 井口留下套管头，套管头法兰面上用厚度为10mm以上的圆形钢板从边缘焊死，钢板面上用焊痕标注井号和封堵日期，并用水泥封固井口，做好标记（记录井位、处理日期、处理工艺和封堵作业等）。 6、封井作业 完成测井、录井、井下资料收集后，若无具有开发价值的工业油流则进行封井作业。参照其他地区构造、油藏地区已钻探地质井资料，在可能产油层段上部注入高标号水泥，形成水泥塞，封隔可能的工业油流产层。在封井井口套管头上安装丝扣法兰，其工作压力大于最上油层的地层压力，装放气阀，盖井口房，在丝扣法兰上标注井号、完井日期，并设置醒目的警示标志，加以保护，防止人为破坏。 钻井井场能重复利用设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；对构筑的设备基础拆除后作业场地进行平整，清除场内固体废物，对钻井场地实施复垦、生态恢复。 7、钻井主要物料消耗 本项目累计施工时长约88天，根据施工方案，项目周期内生产用水为386.4m3，钻井液材料用量约270.4t；堵漏材料及井控材料用量约81t；柴油用量约235.2t，柴油日常最大储存量为53.76t；水泥及添加剂用量约360t；润滑油用量约为10t；施工人员生活用水量按40L/人·d计，生活用水用量约2.4m3/d。 表2-14 本工程主要物料消耗表 项目名称 物料名称 用量 变动情况 来源 原环评 实际情况 皖为页1井 生产用水 184.8m3 256.8m3 新增72t为测试作业用水 取用附近地表水 生活用水 2.4m3/d 2.4m3/d 与原环评一致 取自附近村庄自来水 钻井液 270.4 t 270.4 t 外购 水泥及添加剂 360t 360t 外购 柴油 235.2 t 235.2 t 外购 润滑油 10t 10t 外购 钾盐、钠盐 0 3t 测试作业新增用料 外购 液化石油气 0 0.05 t 测试作业点火 外购 片碱 0 1.0 t 新增的测试作业废水处理药剂 外购 硫酸亚铁 0 0.8 t 外购 PAM 0 0.2 t 外购 表2-15 本工程主要物料主要成分 序号 物料名称 主要成分 1 钻井液 一开聚合物钻井液 5~6%钠土（钠基膨润土）、0.3~0.5%Na2CO3、0.2~0.3%PMHA-Ⅱ（阳离子聚合物）、0.1%COATER（丙烯酸盐共聚物）、1~1.5%NH4-HPAN（双聚铵盐）、余量为水 二开聚合物防塌钻井液 5~6%钠土（钠基膨润土）、0.3~0.5%Na2CO3、0.2~0.3%PMHA-Ⅱ（阳离子聚合物）、0.1~0.2%COATER（丙烯酸盐共聚物）、1~1.5%NH4-HPAN（双聚铵盐）、1~2%聚合醇、余量为水 三开胺基聚磺防塌钻井液 4~5%钠土（钠基膨润土）、0.2~0.3%PMHA-Ⅱ（阳离子聚合物）、0.1%聚胺、1~2%SMP-2（磺基树脂）、1~2%SPNH（褐煤树脂）、0.5%LV-PAC（聚阴离子纤维素）、2~3%有机硅腐殖酸钾、1~2%白沥青、1~2%单封剂（复合纤维素）、2%KLG（聚合甘油）、1~2%超低渗透处理剂（高级脂肪醇树脂）、1~2%聚合醇、余量为水 2 水泥及添加剂 水泥主要成分铝硅酸盐，添加剂主要成分为木质素减水剂 3 柴油 是含9到18个碳原子的链烷、环烷或芳烃 4 钾盐、钠盐 KCl、NaCl 5 液化石油气 主要成分为丙烷，少量的丙烯、丁烷、丁烯 6 片碱 氢氧化钠片剂 7 硫酸亚铁 主要成分硫酸亚铁 8 PAM 聚丙烯酰胺 8、主要设备 本井为页岩气参数井，设计钻深3500m，依据地质设计要求，应选择钻深能力不小于4000m的ZJ40型钻机。 表2-16 钻井主要技术装备一览表 名称 型号 单位 原环评数量 实际数量 备注 钻机 40LDB 套 1 1 不变 井架 JJ225-43-K 套 1 1 不变 提升系统 绞车 JC40B 套 1 1 不变 天车 TC225-7 套 1 1 不变 游车 YC225 套 1 1 不变 大钩 DG225 套 1 1 不变 水龙头 SL225-3 套 1 1 | 不变 转盘 ZP275-2 套 1 1 不变 循环系统配置 钻井泵1# 3NB-1300C 套 1 1 不变 钻井泵2# 3NB-1300C 套 1 1 不变 钻井液罐 / 套 4 4 不变 加重钻井液储备罐 / 套 2 2 不变 普通钻机动力系统 柴油机1# G12V190PZL-3 套 1 1 不变 柴油机2# G12V190PZL-3 套 1 1 不变 柴油机3# G12V190PZL-3 套 1 1 不变 发电机组 发电机1# CAT C18 套 1 1 不变 发电机2# | CAT C18 套 1 1 不变 固控系统 震动筛1# FLC 503 套 1 1 不变 震动筛2# FLC 503 套 1 1 不变 除砂除泥一体机 GJZS-3P-TD 套 1 1 不变 离心机 LW600-1016N 套 1 1 不变 除气器 ZCQ360 套 1 1 不变 井控系统 双闸板防喷器 2FZ35-70 套 1 1 不变 环形防喷器 FH35-35 套 1 1 不变 液气分离器 NQF/1200-0.7 套 1 1 不变 四通 2FS35-70 套 1 1 不变 节流管汇 JG-70 套 1 1 不变 压井管汇 YG-70 套 1 1 不变 测试系统 修井机 / 套 0 1 增加 柴油储罐 3m3 套 0 1 不变 柴油发电机 / 套 0 1 不变 进水罐（清水罐） 40立方 个 0 4 增加 出水罐 40立方 个 0 4 增加 清水储罐 40立方 个 0 16 增加 测试水泵 / 台 0 2 不变 液化气钢瓶 60L 个 0 1 增加 点火装置及点火管道 / 套 0 1 增加 9、施工计划 本项目预计施工期周期及进度详见表2-17。 表2-17 钻井周期预测表 开钻 次数 钻头尺寸 mm 井段 m 施工项目 计划天数/d 累计天数/d 一开 406.4 0～350 一开钻进、辅助 3 3 下表层套管、固井、装井口 6 9 二开 311.1 350～2250 二开钻进、辅助 22 31 下技术套管、常规固井、装井口 7 38 三开 215.9 2250～3500 三开钻进 25 63 取心 15 78 完井作业（电测、通井、下套管固井等） 10 88 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | （一）生态环境质量现状评价 根据现场踏勘，项目所在区域为现状农田，主要植被为人工栽种的农作物，以及田埂野生杂草等，生态区域为一般区域。 评价区域植被比较简单，基本以农作物（主要为水稻、玉米和番薯等）、狗牙根灌草丛、狗尾草灌草丛、芦苇植被为主，评价范围内未发现珍稀濒危保护植物。 评价区陆生动物以家庭喂养的禽畜为主，主要有牛（Bos taurus）、猪（Sus domesticus）、鸡（Gallus domesticus）、鸭（Anas platyrhynchos domesticus）和家鸽（Columba livia domestica）等。陆生野生动物多为长期与人类伴生的小型兽类、鸟类、两栖类及爬行类：有啮齿目鼠科的黄胸鼠（Rattus flavipectus）、褐家鼠（R.novegicus）、小家鼠（Mus musculus）、麻雀（Passer montanus）、灰喜鹊（Cyanopica cyana）、青蛙（Rana nigromaculata）、中国水蛇（Enhydris chinensis）和黄鳝（Monopterus albus）等，评价区无国家及安徽省重点保护陆生动植物分布。 （二）环境空气质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，需调查项目所在区域环境质量达标情况，判定所在地区域是否为达标区，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价选取 2019 年作为评价基准年，依据《2019年芜湖市生态环境状况公报》中数据，判定项目所在地空气环境质量是否为达标区（公报来源：芜湖生态环境局）。 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）进行评价，全年环境空气优良天数为260天，优良率71.82%，优良天数比去年增加15天，轻度污染88天，中度污染12天，重度污染2天，无严重污染天气，重度污染天数比去年减少11天。2019年，芜湖市以NO2为首要污染物的天数为51天，占16%；以O3（日最大8h平均）为首要污染物的天数为150天，占47%；以PM10为首要污染物的天数为17天，占5%，以PM2.5为首要污染物的天数为103天，占32%。 芜湖市共设置9座空气质量监测站点。其中，市区设置5座，所辖4县每县设置1座，所有站点均采用空气质量自动监测系统监测。2020年9月2日发布的，2019年芜湖市环境空气首要污染物年均浓度详下表。 表3-1 芜湖市2019年首要污染物年平均浓度值一览表 区县 监测点名称 SO2（μg/m3） NO2（μg/m3） O38h（μg/m3） CO（mg/m3） PM（μg/m3） PM2.5（μg/m3） 镜湖区 监测站 9 40 173 1.4 61 43 弋江区 四水厂 8 44 170 1.3 62 42 经开区 科创中心 10 39 180 1.3 65 46 鸠江区 济民医院 | 10 36 172 1.4 60 44 三山区 扬子学院 10 28 186 1.4 76 47 标准值 60 40 160 4 70 35 判定达标 达标 不达标 不达标 达标 不达标 不达标 由上表可看出：芜湖市2019 年环境空气中SO2、CO年均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；CO、日均浓度(无年平均值）达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5、NO2、PM10、O3 8h 平均浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故判定本项目所在地环境空气为“不达标区”。 （三）、地表水环境质量 根据《2019年芜湖市环境状况公报》： （1）、河流 全市列入国家水质考核断面共有6个，其中长江东西梁山、漳河澛港桥、青山河查湾、青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口5个断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，黄浒河荻港断面水质达到Ⅲ类标准。竹丝湖、龙窝湖、奎湖水质为Ⅲ类。全市县级及以上饮用水水源地水质达标率持续保持100%，农村饮用水水源地水质不断改善。 （2）、湖泊、水库 全市重点湖、库：2019年，竹丝湖、黑沙湖、奎湖、龙窝湖为III类水体，水质状况良好；镜湖、九莲塘、汀塘、银湖为IV类水体，水体存在轻度污染；凤鸣湖、大阳垾为V类水体，保兴垾为劣V类水体。其中，奎湖、莲塘、大阳垾等去年水质有了明显改善提升。 湖、库富氧化：2019年，芜湖市35个较大且环境敏感性湖泊、水库的富营养程度评价结果中，竹丝湖、龙窝湖、奎湖、牌楼水库、皖江水库、打鼓水库、响山水库等7个湖、库为中营养，占比20.0%；池湖、黑沙湖、镜湖、汀棠、大阳垾、九莲塘、莲塘、红旗水库等21个湖库为轻度富营养，占比60.0%；元亩塘、孟塘、银湖、凤鸣湖、东湖、苏塘水库、保兴垾等7个为中度富营养，占比20.0%，无重度富营养湖、库。 （3）、集中式饮用水水源地 全市县级以上集中式生活饮用水水源地共7个（不含备用水源），取水口均位于长江及其主要支流。定期开展的的监测项目评价结果显示，7个县级以上水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，满足生饮用水源水质要求，水质达标率为100%。 （四）、区域声环境质量现状 根据《2019年芜湖市环境状况公报》，2019年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率97.5%。 |
| --- | --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | / |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇丰圩村附近，根据区域调查及现场踏勘调查，本项目各评价范围内均不涉及生态保护红线范围，区域主要环境保护敏感区为居住区，主要环境保护目标如下： （1）生态环境保护目标 本项目不涉及生态保护红线范围，占地及周边无生态环境敏感区。评价范围内未发现珍稀濒危保护植物，无国家及安徽省重点保护陆生动植物分布。 （2）大气环境保护目标 表3-2 项目大气环境保护目标一览表 序号 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 1 姚村 -103 0 住宅 280人/70户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 W 76 2 郭村 -378 204 住宅 312人/78户 WN 409 3 小胡村 -196 -77 住宅 60人/15户 SE 206 4 丰圩小学 335 126 | 学校 200人 NE 330 5 岗上俞 486 -167 住宅 280人/70户 SE 539 6 荒圩庄 0 537 住宅 69人/21户 N 559 注：以厂址中心为坐标原点，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向，环境空气保护目标坐标取距离厂址最近点位位置。 （3）地表水和声环境保护目标 项目所在区域其他环境保护目标详见下表3-3。 表3-3 地表水和声环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护目 标名称 相对厂址方 位 相对最近井口距离（m） 规模 环境功能及保护级别 地表水 环境 牛屯河 N 1078 小型 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准 声环境 场界 — 1 — （GB3096-2008）2类标准 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1.1大气环境质量 项目区环境空气质量为二类区，因此，本项目所在区域内执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改中二级标准，标准值见表3-4。 表3-4 环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时 浓度限值 执行标准 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 | 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 1.2地表水环境质量 区域地表水牛屯河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，具体标准值见表3-5。 表3-5 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L，pH除外 污染物名称 pH 溶解氧 COD 高锰酸盐指数 BOD5 氨氮 石油类 TP 标准值 6~9 ≥5 ≤20 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 1.3声环境质量 项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准限值见表3-6。 表3-6 环境声质量标准限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别 标准限值 昼间 夜间 2类 60 50 2、污染物排放标准 2.1废气 本项目柴油发电机废气排放标准参照执行上海市地标《大气污染物综合排放标准》（DB31/993-2015）表1和表2中相关限值，具体指标见表3-7。 表3-7 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 厂界浓度限值（mg/m3） NOx 200 15m排气筒 0.47 / SO2 200 1.6 / 颗粒物 30 1.5 0.5 2.2废水 本项目钻井废水经“钻井废弃物不落地随钻处理系统”处理后回用于钻井液配置，循环使用不外排。生活污水经临时化粪池集中收集后定期清运，作为农肥，不外排。项目测试废水经场区污水处理设施处理达标后回注井内和作为封井回填用水，不外排。 回注水执行中华人民共和国石油天然气行业标准《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中推荐水质主要控制指标作为本项目回注水水质指标，根据企业资料，项目注入层平均空气渗透率为0.62-1.08μm2，则项目采用水质主要控制指标如下表： 表3-8 项目回注水水质主要控制指标 项目 平均空气渗透率 ＞0.5~≤1.5μm2 采用标准 控制指标 悬浮物固体含量mg/L 10 《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012） 含油量mg/L 30 2.3噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），相关标准限值见表3-9。 表3-9 项目施工期噪声排放执行标准单位：dB(A) 标准类别 昼间 夜间 备注 GB12523-2011 70 55 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A) 2.4固废 项目一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中有关规定。 |
| 其他 | 本项目属于页岩气勘探的施工期，施工时间较短。项目不涉及运营期，污染物的排放随着施工期的结束而结束，故本评价建议不核定总量指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 1.1对土地利用的影响 从项目区用地现状来看，土地利用较为简单，主要为农田生态系统。项目施工期部分土地类型将发生改变，项目均为临时占地，施工完成后进行土地复垦，其对生态环境的影响主要为施工期对当地的农业植被造成一定的损失。施工完成土地复垦后将得到恢复。 1.2对生态环境保护目标的影响 （1）生态保护目标 本工程的生态保护目标主要是农田、野生动物(主要是鸟类和昆虫类)的栖息环境。无特殊需要保护的生态敏感目标。 （2）施工对生态环境保护目标的影响 由于工程施工活动的需要，一些林地和农田被征占、野生鸟类、昆虫受到影响，同时部分人居环境也会受到影响。但是影响是暂时的，根据工程建设方案，本次工程施工期仅88天，施工完成后进行土地复垦，这对施工期的不利影响具有一定的补偿作用，因此对生态环境影响较小。 1.3对陆域生态环境影响 工程对陆域生态环境的影响包括工程水土流失、植被破坏等的影响。 （1）对农业生产的影响 随着工程的建设部分土地类型将发生改变，诸如水域部分变为旱地、农田等，对生态环境将产生一定的影响。 由于农作物的种类、产量及其种植面积每年都会有变化，损失估算有一定的出入。将农用地按年种植经济作物的收入3000元/亩计，则项目施工期临时占地各类农作物收入损失为0.3万元/年。 占用农田和林地不仅仅造成粮食作物和经济作物产量的损失，而且原有的农田生态系统也受到了一定的破坏破坏，但本项目仅为临时占地，施工完成后全部进行复垦，并对其进行了相应的补偿，因此项目建设对区域生态系统的影响较为有限。 （2）对区域植被的影响 据现场调查，工程区域地表植被主要为农作物、杂草等。工程临时占地将破坏一定面积的植被，这些地域性植被均具有很强的适应能力，结合复垦措施，临时工程占压的植被在一般工程完工后的第二年即可自行恢复，工程对植被的破坏影响是暂时的，可逆的。由于项目施工期短，且基本全部为临时占地，因此施工结束复垦后，对植被的影响消失。 （3）对动物的影响 主要是破坏了鸟类、小型兽类等的栖息环境。一些常在工程区域内觅食的动物类等由于栖息环境受到破坏，加之受到施工噪声、人员频繁活动，使生活在本区域的野生动物受到惊吓而逃离，生活在本区域的鸟类首先受到影响，它们不得不到其它地方寻找新的生活环境。由于项目区域已成为人居与工作环境，人为活动频繁，兽类动物十分罕见，施工活动不会对兽类造成不良影响。因为本区域事实上已是以人类活动为主的人工化区域，野生动物十分稀少，即使对鸟类有影响，随着施工的结束它们也会很快恢复它们原来的生活。因此项目施工不会对动物造成不良影响。 1.4水土流失影响分析 （1）对土地资源破坏 工程建设将扰动和破坏地表，使原表土层剥离形成裸露地表，失去原有植被的防冲、固土能力。若不采取水土保持措施对其加以防护，表层耕植土或腐殖质层可能被剥离、冲刷殆尽；若对工程开挖渣料不加防护，则其周围的地表可能被流失的土石渣淤埋覆盖，使土壤中的养分大大降低，造成区域植被生长立地条件变差，对植被生长不利。 井场道路铺设、井场平整、基础开挖施工将造成地表原有农作物破坏，将造成地面裸露，容易形成水土流失。若不采取水土保持措施，可能造成新的水土流失。施工单位开工前，应根据地势，在井场周围设置截排水沟及简易沉淀池等水土保持措施。钻井工程结束后，及时清理井场，恢复场地原貌进行复耕。 项目钻前施工采用钢板铺设的方式对井场道路、设备区地面进行了平整，钻井过程中各类钻井设备均安装于钢板上，车辆进出均依托钢板铺设而成的临时道路。通过采取以上施工方式，能将施工期对原有农田土壤影响降到最低，同时减少了局部水土流失。 （2）对工程施工的影响 工程施工过程中，基本不会对地块进行开挖，开挖量很少，造成水土流失危害很小。钻井过程中采取了先进的钻井泥浆不落地处理技术，避免了常规的钻井泥浆井场内处理、固化后就地填埋，同时也避免了土壤的板结和盐碱化。完井后钻井、测试设备、铺地钢板直接拆除外运至下一钻井场地，除保留已完钻的井口外，井场内其他占地均恢复原状。设备及铺地钢板拆除后，及时清理场地内残留的垃圾、废弃物及可能受污染的土壤等。对于设备压覆的地块，可根据被压覆地块板结情况，采用机械犁耙式翻土，恢复土地原有松软质地。因此项目施工完成后恢复土地，进行复垦后影响消失。 （3）对周边水体可能造成的危害 本工程施工扰动地表面积和土石方工程量将扰动原地貌，大大降低了地表土壤的抗侵蚀能力，极易引发水土流失；伴随水土流失现象的发生，地表径流挟带进入附近水体的悬浮物及其它有机物、无机物污染物质的数量增加，从而使水环境服务功能下降，造成生态环境恶化。因项目区距水体有一定距离，且四周有现状的田间水沟截留，因此不会造成水体污染。 由于本项目为临时工程，经采取以上措施后，受影响的土壤在工程结束后能在较短的时间内恢复，项目的施工对周围生态环境影响是可以接受的。本工程为临时占地，临时占地对周围生态环境影响主要体现在钻井过程中，员工居住生活区占地和钻井过程中的钻井设备料场等占地，施工期间机械、运输车辆对植被的碾压、人员践踏、材料占地等活动将对项目所在地的地表环境造成暂时性破坏，对地面植被会造成一定的破坏。钻井结束后，临时占地立即进行地表恢复，对生态环境的影响较小。为进一步减缓项目施工对生态环境的影响，本次评价建议：①钻井施工过程中，应尽量减少占地面积，并规范行车路线及施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区范围外的植被。②施工过程中应严防跑冒滴漏，注意设备的保养，保持设备正常运转，防止钻井泥浆污染土壤。 2、大气环境影响分析 项目施工人员多为临时聘请当地民工，施工结束后当天自行回家，本项目不设置集中生活营区，无集中生活废气排放。钻前工程大气污染物主要为施工扬尘、运输和作业车辆排放的汽车尾气，但属短期影响。粉尘主要来源于材料运输、使用过程中的粉尘洒落。钻井工程主要产污环节为钻井动力设备柴油机、发电机运行产生废气。 2.1钻前工程大气环境影响分析 钻前工程环境空气污染物主要来自施工扬尘、施工机械尾气和生活燃料烟气。施工扬尘为土石方开挖，材料运输、卸放、拌和等过程中产生的，主要污染物为TSP。运输建筑材料的施工车辆应采用相应的遮盖，施工地段应经常洒水以及尽量减少施工场地及运输过程中的粉尘污染，减少对当地居民生活产生的不利影响；施工机械尾气为燃油发电机、车辆排放尾气，主要污染物为 NOx和CO，由于累计施工工时不长，不会对周围居民身体产生明显的不适影响，也不会对周边农业生产造成明显影响；施工人员不多，且部分雇用当地居民，无生活燃料烟气，大气影响甚微。 2.2钻井及测录工程大气环境影响分析 （1）柴油机废气 本项目钻井工程中产生的废气主要为柴油机废气。钻井期间主要同时使用2台柴油动力机（2用1备），根据建设单位提供资料，钻井期间预计日消耗柴油量约2.8t，根据钻井周期预测，本项目钻机运转总天数为84天，则项目累计使用柴油量约235.2t（柴油密度为0.88g/L，则需柴油280m3）。本工程使用合格的轻质环保型柴油成品：柴油含硫量不大于50mg/kg、灰分不大于0.01%、含氮量不大于0.02%。 根据《大气污染工程师手册》，1kg柴油产生的烟气量约11Nm3，一般柴油空气过剩系数为1.8，则每燃烧1kg柴油产生的烟气量约20Nm3。根据《建设项目环境保护实用手册》提供的数据，每1m3柴油类所产生的空气污染物系数分别为HC：0.12kg、SO2：0.085kg、颗粒物：0.25kg、CO：0.63kg。柴油中的氮按全部转化为NOx，根据物料平衡估算，产生的NOx排放量为0.023kg/h。 表4-1 柴油动力机组废气污染物排放情况 污染源 平均油耗（kg/h） 烟气量（m3/h） 污染物名称 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 总排放量 （t） 柴油动力机组 116.7 2320 NOx 0.023 0.99 0.046 SO2 0.012 0.52 0.024 颗粒物 0.035 1.51 0.071 CO 0.088 3.79 0.177 HC 0.017 0.73 0.034 根据上表项目备用发电机尾气排放标准参照上海市地标《大气污染物综合排放标准》（DB31/993-2015）中新污染源大气污染物二级排放限值。 钻井工程对环境空气的影响主要为柴油机废气，其中主要污染物为HC、SO2、NOx、颗粒物。根据分析，本项目柴油机废气各污染物排放浓度均可达上海市地标《大气污染物综合排放标准》（DB31/993-2015）表1中相关限值，同时项目所在区域为农田，周边较为空旷，污染物在环境中扩散较快，因此对项目所在区域大气环境影响较小。 此外在钻井过程中需运输柴油和钻井生产所需辅助材料，因此会产生一定量的运输扬尘，建设单位应采取洒水抑尘措施控制运输过程中的扬尘。 同时在钻进至油层时，可能会挥发出烃类气体，由于本项目属于勘探过程，尚不确定该区油流与气流的产生情況，因此无法进行定量分析。本环评要求建设单位严格控制开采管线封闭性，加强对井口密闭垫密闭效果的关注，最大限度的减少烃类气体的挥发。 ②放喷试验页岩气燃烧废气 页岩气是蕴藏于页岩层可供开采的天然气资源，项目根据取样情况，可能在测试阶段进行短暂的页岩气放喷试验，工程采用气液分离器分离出易燃气体，经放喷管导至点火区，自动点火燃烧。由于井眼加装井下压力感应装置，遇到有气体逸出时将自动报警并转换成压井状态，且测试阶段进行放喷试验时间短暂，因此项目页岩气燃烧废气量较小，对周边的影响较小，且是短暂和暂时的，待完井后影响消失。 2.3环境防护距离 评价综合考虑大气、噪声、风险等因素，结合项目实际影响情况，确定本项目防护距离为，《钻前工程及井场布置技术要求SY/T5466-2013》中要求的油气井井口距高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m。综合考虑，本项目环境防护距离为东场界外70m、南场界外78m、西场界外60m、北场界外68m。项目环境防护距离包络线图详见附图6。根据现场勘查，项目井口能够满足环境防护距离要求。 3、噪声环境影响分析 由于本项目钻井过程为连续运行，对声环境影响大的主要为钻井过程中柴油动力机、发电机、钻机、泵类以及振动筛等设备运行产生的连续性噪声。通过类比“强10勘探井项目”相关设备噪声源强，拟建项目施工期主要噪声源及源强见表4-2。 表4-2 拟建工程施工期主要噪声源一览表单位：dB（A） 噪声设备 运行 数量 措施 降噪后声源强度（距声源1m处） 声源性质 备注 柴油动力机 3 排气管上安装消声器 75~80 连续稳定声源，以低频噪声为主，具有波长较长，方向性弱，衰减消失缓慢等特点 施工结束后噪声源即消失 发电机 2 位于封闭机房内，墙面及吊顶采取吸声处理，安装减振垫层 68~73 钻机 1 选用低噪声设备，采用吸声合金外壳，设置泡沫减震套 | 80~85 钻井泥浆泵 2 选择低噪声设备，基础减振 70~75 振动筛 2 选择低噪声设备，基础减振 70~75 3.1钻前工程声环境影响分析 钻前工程施工需要用到推土机、挖掘机、运输车辆等机械，施工机械种类较多，运行时间不固定，共同特点是噪声值高，对施工现场附近会产生一定影响，且在露天场地施工难以采取吸声、降噪等措施来控制。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），本项目采取的预测模式如下。 a.点声源衰减模式如下： 式中：LA（r）——距声源r处的声级，dB（A）； LA（r0）——参考位置r0处的声级，dB（A）； r——预测点与点声源之间的距离（m）； r0——参考位置与点声源之间的距离（m）； b.等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T —— 预测计算的时间段，s； ti —— i 声源在T 时段内的运行时间，s。 c.预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：L eqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A)。 利用以上公式，对施工机械噪声的影响范围进行预测，施工机械在不同距离处的噪声影响见下表。 表4-3 施工机械噪声影响范围预测结果单位：dB（A） 距离 机械名称 10m 50m 75m 100m 150m 200m 推土机 68 54.0 50.5 48 44.5 42.0 挖掘机 66 52.0 48.5 46 42.5 39.9 重型运输车 70 56.0 52.5 50 46.5 43.9 根据上表可知，在距离50m处，施工机械对声环境的贡献值在51~56dB（A），在100m处施工机械对声环境的贡献值在45~50dB（A）。对照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），距施工厂界50m处，昼间噪声排放可以达到排放标准。钻前工程夜间不施工，故不存在夜间噪声超标的环境影响。根据现场调查，距离本项目厂界最近敏感点位于西南侧姚村，距本项目厂界离约79m，故姚村居民点受本项目钻前工程噪声影响可接受。 3.2钻井及测试作业阶段声环境影响分析 钻井工程噪声主要来源于柴油动力设备噪声、钻机、各类泵以及振动筛等设备运行产生的连续性噪声。测试作业噪声主要来源于柴油动力设备噪声、修井机、各类泵等设备运行产生的连续性噪声。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中相关预测模式，在不考虑空气吸收引起的衰减、地面效率引起的衰减等因素、选取噪声源强最大值计算出钻井设备噪声随距离的衰减结果，具体见表4-4和表4-5。 表4-4 钻井和测试工程主要施工机械不同距离处的噪声级单位dB（A） 距离 机械名称 5m 30m 45m 100m 150m 钻井工程 钻机（1台） 65.0 49.4 45.9 39.0 35.5 | 钻机泥浆泵（2台） 62.1 46.5 43 36.1 32.6 柴油动力机（3台） 64.8 49.2 45.7 38.8 35.3 发电机（2台） 68.0 52.4 48.9 42 38.5 振动筛（2台） 62.1 46.5 43 36.1 32.6 测试工程 修井机（1台） 65.0 49.4 45.9 39.0 35.5 柴油发电机（1台） 65.0 49.4 45.9 39.0 35.5 测试水泵（2台） 62.1 46.5 43 36.1 32.6 表4-5 钻井和测试工程厂界噪声贡献值预测结果单位dB（A） 工程类别 厂界 东 南 西 北 钻井作业 预测值 57.5 54.2 57.5 54.0 测试作业 预测值 51.6 47.3 51.6 47.3 根据预测结果可知，钻井期昼间井场四周厂界噪声预测结果均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的昼声限值要求（70 dB（A）），但夜间东、西两侧不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的夜声限值要求（55 dB（A）），但由于项目夜间基本不进行施工，井场东、西两侧均为农田，无居民等，且项目为临时工程，施工时间仅88天，因此钻井过程对区域声环境影响较小。 此外，本项目所在区域距离厂界最近敏感点姚村距离本项目西南侧厂界最近距离为79m，该居民点噪声预测结果见表4-6。 表4-6 井场最近敏感点噪声影响预测单位：dB（A） 环境保护 目标 距离井场最近距离 工程类别 噪声贡献值 本底值 噪声叠加值 昼间 夜间 昼间 夜间 姚村 79m 钻井作业 47.1 52.3 42.4 54.2 48.4 测试作业 39.6 52.3 42.4 52.4 42.5 通过预测可知，项目周边敏感点预测结果能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区的标准限值要求。因此本项目施工期声环境影响不会改变区域声环境功能。 4、地表水环境影响分析 4.1水污染源 （1）钻前工程废水 钻前工程的水污染主要来自道路、井场平整和基础施工过程中产生的施工废水（主要污染物为SS）以及施工人员的生活废水（主要污染物为COD、SS和NH3-N等）。产生的生活废水排至临时化粪池进行收集，定期清运作为农肥综合利用，不外排。钻前施工主要为土建施工，产生的施工废水循环利用于洒水抑尘，无施工废水排放。 （2）钻井工程和测试作业阶段废水 根据分析，本项目钻井及测试过程废水主要为钻井废水（包括废弃钻井泥浆、钻井设备冲洗废水）、测井废水、生活污水，无车辆清洗废水。 a、钻井废水 钻井过程中，用水主要为配制钻井液、冲洗井底和钻井设备。通过对辽河油田钻井情况进行调查类比分析可知，每钻进1m产生钻井废水0.1m3，本项目总进尺3500m，产生钻井废水约为350m3，钻井废水通过钻井废弃物不落地随钻处理系统处理后用于洗井作业及配置钻井液等，循环利用不外排。根据来源，钻井废水中的成分主要包括废弃钻井液和钻井设备沖洗废水两类。 ①废钻井液 废钻井液主要产生于钻井和完井过程中，包括因部分性能不合格或因不适于钻井工程和地质要求而被排放的钻井液，以及完井时井筒内被清水替出的钻井液等。废弃钻井液呈碱性，pH值在8.5～11之间，主要成分有烃类、盐类、各种有机聚合物、木质磺酸盐及重晶石中的杂质等。 ②钻井设备冲洗废水 钻井设备冲洗废水主要包括冲洗钻台和钻具用水等。废水中包含石油类、COD及SS等污染物。 根据《油田开发产物环节分析》（黑龙江环境通报第33卷第2期），钻井废水中含高倍稀释的钻井液与石油类，主要有以下特征：1、偏碱性，pH值大多8.0～9.0；2、悬浮物含量高，在钻井液中含有大量的粘土和钻井液加重剂，同时钻井液在循环过程中还携带了一些井岩屑，这些固体颗粒很容易进入钻井废水；3、有机、无机污染物含量高，在钻井液中含有各种有机、无机的钻井液添加剂。 b、测试废水 测试期间向井内注入清水，通过调节清水比重，提升井内地层水，直至地层水到出水罐中后停止注入清水，根据企业提供的经验资料，整个测试期间（约30天）预计注水量80m3（2.67 m3/d），预计损耗量约10%，则注入清水产生的废水量72m3（2.4 m3/d），另外由于清水注入及测试作业带出井水量预计约200m3（6.67 m3/d），共计产生废水量272m3（9.07 m3/d）。因保证地层水量平衡需要，其中带出的地层水经配套的污水处理设施处理达到中华人民共和国石油天然气行业标准《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中推荐水质主要控制指标后200m3（6.67 m3/d）的水回注井内，72m3（2.4 m3/d）的地表水洗井废水在出水储罐中暂存，完井后加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填。 c、生活污水 施工场地内设置生活区，场内工作人员主要以钻井作业和办公为主，按照40L/d·人计，施工期日用水量约2.4m3/d。生活污水经化粪池收集后定期清运，作为农肥，不外排。 本项目水量平衡图见图4-1。 图4-1 项目水量平衡图（t/d） 本项目泥浆平衡图见图4-2。 图4-2 项目泥浆平衡图（t/整个作业期） 项目测试过程中产生废水，废水水质与地层性质和作业方式有关，污染物来源主要为少量目的层物质以及测试过程中加入的盐类物质，根据企业提供的经验资料并参考《〈陆上石油天然气开采工业污染物排放标准〉（征求意见稿）编制说明，主要污染物为石油类、SS和pH，废水中污染物浓度分别为pH值5-7.5，石油类150mg/L，SS 400 mg/L。 根据企业提供资料，整个测试期间测试作业废水量为272m3。 表4-7 项目测试废水产排情况表 废水 名称 废水量 m3 污染物产生量 处理 措施 出水情况 去向 污染物 浓度mg/L 产生量（t/a） 浓度(mg/L) 排放量 （t/a） 测试废水 272 pH（无量纲） 5-7.5 / 污水处理设施（气浮+絮凝沉淀） 6-9 / 处理达标后200m3的水返回井内，72m3用于封井回填，不外排 SS 400 0.109 8.0 0.002 石油类 150 0.041 22.5 0.006 项目测试废水经厂区污水处理设施处理后，因保证地层水量平衡需要，其中带出的地层水经配套的污水处理设施处理达到中华人民共和国石油天然气行业标准《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中推荐水质主要控制指标后200m3（6.67 m3/d）的水返回井内，72m3（2.4 m3/d）的地表水洗井废水作为在出水储罐中暂存，完井后加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填。 4.2地表水环境影响分析 本项目施工过程中主要废水为施工人员生活污水、钻井废水以及测试废水。施工单位拟在井场内设置临时化粪池，生活污水经化粪池收集后，定期清运作为农家肥，不外排。根据现场勘查，项目周边地处农村，有大量农田可供农肥消纳，生活污水不会对地表水产生影响。本项目钻井废水主要分为废弃钻井泥浆、洗井及钻井设备冲洗废水。钻井设备冲洗废水在井场内收集后作为洗井用水循环使用。施工单位采用先进的钻井废弃物不落地随钻处理系统，代替了传统的泥浆池收集处理技术，对钻井泥浆、钻井废水进行处理后回用。完井后废水收集后用于封井回填。项目测试废水经厂区污水处理设施处理后，因保证地层水量平衡需要，其中带出的地层水经配套的污水处理设施除去悬浮物和石油类后200m3（6.67 m3/d）的水回注井内，72m3（2.4 m3/d）的地表水洗井废水作为在出水储罐中暂存，完井后加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填，综上，项目废水均不外排，不会对地表水体产生影响。 1、评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于项目废水经处理后回用，或返回井内和作为封井回填用水，建设项目有废水产生，但回用利用，不外排的，评价等级按三级B评价。 评价等级判定依据见下表。 表4-8 水污染影响型建设项目评价等级判定依据 评级等级 判断依据 排放方式 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物当量数W/(无量纲) 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 2、项目废水信息 表4-9 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号 废水类别 污染物种类 去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、SS、氨氮 经临时化粪池收集处理后作农肥 不排放 F1 临时化粪池 厌氧工艺 不设排放口，经处理后给附近村民作农肥 2 钻井废水 COD、SS 经钻井废弃物不落地随钻处理系统处理后回用 不外排 F2 钻井废弃物不落地随钻处理系统 混凝沉淀+固液分离 不设排放口，经钻井废弃物不落地随钻处理系统处理后回用，完井后少量废水采用密闭罐储存作为封井回填用水 3 测试废水 pH、SS、石油类 经处理达标后回注井内和作为封井回填用水 不排放 F3 测试废水处理系统 气浮+沉淀工艺 不设排放口，经处理达标后返回井内和作为封井回填用水 表4-10 项目废水污染物排放信息表 序号 排放口 编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 排放量（t） 1 / COD 0 0 0 SS 0 0 0 石油类 0 0 0 全场排水合计 COD 0 SS 0 石油类 0 6、地表水环境影响评价自查表 表4-11 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游 通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他( 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染□；富 营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流 量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级 A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源 □ 排污许可证□；环评□；环保验收□； 既有实测□；现场监测□；入河排污口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查项目 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 □；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门(；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查项目 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 □；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 □；春季□；夏季(；秋季□；冬季□ （） 监测断面或点位个数（）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□规划年评价标准（Ⅲ类） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 □；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标(；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标(；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标(；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标(：不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区( 不达标区□ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （/） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□：服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物拝放满 足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、 生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量（t） 排放浓度（mg/L） COD 0 0 SS 0 0 石油类 0 0 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） （/） （/） （/） （/） （/） 生态流量确定 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓措施□；生态流量保障措施□；区域削减□；依托其他工程措施(；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动□；自动□；无监测□ 监测点位 （/） （污水站进、出口） 监测因子 （/） （pH、SS、石油类） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 5、固体废物环境影响分析 5.1固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要有钻井过程中的岩屑、泥浆、废水处理污泥及施工人员生活垃圾。 ①钻井泥浆 钻井泥浆呈液态细腻胶状，主要成分是粘土，其中含有少量的石油类物质和少量纯碱等，其产生量与井深和井径的不同密切相关。泥浆产生量可按照以下经验公式进行推算： 式中：V---钻井泥浆量，m3； D---井的直径，m；本项目取0.2159 h---井深，m；本项目取3500。 根据计算，钻井泥浆量为311.8m3，即358.57t（密度以1.15t/m3计）。根据类比调查，在整个钻井过程中通过重复利用，泥浆的回收率可达到85%以上，则本工程钻井过程中无法利用或钻井完工后弃置的泥浆约54t。本项目配置的泥浆为水基泥浆，按照《国家危险废物名录》（2021版）分类，不属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“072-001-08以矿物油为连续相配置钻井泥浆用于石油开采所产生的废弃钻井泥浆”，因此项目水基泥浆不属于危险废物，压滤后形成泥饼，与完井后废水一起加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填。 ②钻井岩屑 钻井过程中，岩石被钻头破碎成岩屑，全部随泥浆带出。一般情况下，岩屑的产生量可以按下式进行估算： W=0.5×0.25πD2hd 式中：W---井场岩屑产生量，t； D---井直径（以钻头尺寸大小计，一开0.406m，二开0.311m，三开0.216m） h---井平均深度（一开350m、二开1900m，三开1250m）； d---岩石密度（取2.8t/m3）， 根据拟建工程的直径和井深计算可知：一开、二开、三开钻井岩屑的产生量分别为63.4t、202t、64.2t，合计329.6t。钻井岩屑一般随钻井泥浆一并进入随钻成套处理系统中，经脱胶、破稳、去除有害成分并固液分离后，压滤后形成泥饼，与完井后废水一起加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填。 ③测试废水处理污泥 项目测试废水处理产生的污泥经压滤机压滤成干污泥，含水率在60%，污水处理产生的干污泥量约为废水量的0.05%，项目测试废水量567m3，则本项目生产废水处理站污泥预计产生量约为0.3t，处理方式同钻井泥浆，与完井后废水一起加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填。 ④生活垃圾 正常作业时，现场施工人员为60人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，总施工天数为88天，则本项目生活垃圾产生量为2.64t，井场内拟设若干垃圾桶，生活垃圾委托沈巷镇环卫部门统一清运。 表4-12 本项目固体废物产生、排放情况一览表 序号 种类 产生量（t） 性质 收集方式 去向 排放量（t） 1 钻井泥浆 33.35 一般工业固废 一般固废区堆放 压滤后形成泥饼，与完井后废水一起加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填 0 2 岩屑 249 3 测试废水处理污泥 0.13 一般工业固废 一般固废区堆放 压滤后形成泥饼，与完井后废水一起加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填 4 生活垃圾 2.64 生活垃圾 垃圾桶收集 环卫部门统一清运 5.2固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要有钻井过程中的废弃泥浆、钻井岩屑、废水处理污泥及施工人员生活垃圾等。 （1）废弃钻井泥浆 废弃钻井泥浆是指在钻井过程中无法利用或钻井完工后弃置于泥浆池中的泥浆，废钻井泥浆是钻井过程中产生的一种液态细腻胶状物，失水后变成固态物，主要成分是粘土、重晶石和少量纯碱等。本项目使用的水基泥浆不属于危险废物。通过了类比分析，钻井泥浆滤液成分见下表。 表4-13 钻井滤液成分分析结果单位：mg/L，pH除外 序号 项目 含量 序号 项目 含量 1 pH 8~9 7 HCO3- 3201~1025 2 Ca2+ 419~218 8 OH- / 3 Mg2+ 331~55 9 K++Na+ 2157~766 4 Cl- 2523~601 10 总阳离子 1576~2623 5 SO42- 0 11 总阴离子 5550~2258 6 CO32- 432~252 12 总矿化度 8182~3426 由上表可知，废水基泥浆不属危险废物，属一般工业固体废物。本项目钻井废泥浆是钻井过程中无法再重复利用而废弃的泥浆和钻井完工后地面泥浆循环系统内和井筒内贮存的钻井泥浆，这部分泥浆完钻后在污水池内经沉淀后析出。 废弃泥浆进入钻井废弃物不落地随钻处理系统的脱胶、破稳处理单元，系统按照预设程序进行自动加药、脱稳、破胶和絮凝，使废弃泥浆等转化成固液分离的浆体，输送至下一处理单元。通过压滤机进料泵将浆体送入压滤机内，经进料、压榨、吹风、卸饼等工序，实现固液分离。分离的固体与完井后废水一起加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填， 废弃钻井泥浆进入泥浆循环处理工艺见图5-1。 项目采用水基聚合物钻井液，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，其不属于危险废物。废弃钻井泥浆及岩屑通过钻井废弃物不落地随钻处理系统处理后形成泥饼，经一般固废暂存区暂存，与完井后废水一起加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填。 （2）钻井岩屑 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599－2001)、《固体废物浸出毒性浸出方法》（GB5086-1997）等相关规定：水基钻井液钻井产生的岩屑为一般工业固体废物。 本项目钻井岩屑同废泥浆（泥饼）一同集中收集后，经一般固废暂存区暂存，与完井后废水一起加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填。 （3）测试废水处理污泥 项目测试废水处理产生的污泥经压滤机压滤成干污泥，含水率在60%，污水处理产生的干污泥量约为废水量的0.05%，项目测试废水量567m3，则本项目生产废水处理站污泥预计产生量约为0.3t，属于一般固体废物，经一般固废暂存区暂存，加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填。 （4）生活垃圾 本项目钻井周期较短，施工人员产生的生活垃圾较少，井场内拟设置若干垃圾桶，由沈巷镇环卫部门统一清运，对周围环境影响不大。 综上所述，项目固体废物均得到合理妥善处置，不会对外环境产生二次污染。 6、封井期环境影响分析 本工程为参数井，工程完成后进行永久性封井。封井后在设备清场及清理场地过程中主要可能产生的污染影响为固体废物，主要为少量建筑垃圾，经收集后运往政府部门指定的建筑垃圾堆放场地。封井后恢复土地原有松软质地进行土地复垦，因此，封井期环境影响较小。 7、环境风险评价 根据《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152 号）文件的精神，本次风险评价拟通过分析拟建项目中主要物料的危险性和毒性，并识别主要危险单元，分析风险事故原因及环境影响，从而提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度、保护环境之目的。 （1）评价依据 ①风险调查 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）筛选出本项目环境风险物质有：原辅料中柴油为危险物质；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018），项目危化品消耗量及储存方式见下表。 表4-14 风险物质消耗量及储存方式 工程类别 物料名称 场内一次最大储存量 储存方式 钻井工程 柴油 50t 罐装（2个40m3柴油储罐） 测试工程 柴油 2t 罐装（1个3m3柴油储罐） 液化石油气 0.05t 1个60L钢瓶 ②风险潜势初判 A、危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ 169－2018附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018），项目危险物质数量与临界量比值（Q）判定如下： 表4-15 危险物质数量与临界量比值（Q） 风险物质 贮存方式 最大贮存量（t） 临界量（t） Qi 钻井工程 柴油 2个40m3柴油储罐 50 2500 0.02 合计（Q） 0.02 测试工程 柴油 1个3m3柴油储罐 2 2500 0.0008 液化石油气 1个60L钢瓶 0.05 10 0.005 合计（Q） 0.0058 根据导则混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质计算。 根据上表计算，钻井工程危险物质数量与临界量比值Q=0.02＜1，测试工程危险物质数量与临界量比值Q=0.0058＜1。 B、环境风险潜势初判 根据HJ 169－2018，当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。本钻井工程Q=0.02＜1，测试工程Q=0.0058＜1；因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-16 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 根据前文分析，项目风险潜势为Ⅰ，开展简单分析； 7.1物质危险性识别 本工程涉及的主要危险物质是柴油和液化石油气，理化性质如下表7-10和表7-11所示。 表4-17 柴油的理化和毒理性质 类别 中文名称： 柴油 英文名称： Diesel fuel 理化性质 分子式： — 分子量： — CAS号： — 熔点： -18℃ 沸点： 282~338℃ 闪点： 38℃ 引燃温度： 257℃ 相对密度（水=1）： 0.87~0.9 饱和蒸汽压： — 外观与性状： 稍有粘性的棕色液体 爆炸上限(V/V) — 爆炸下限(V/V) — 溶解性 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、可混溶于脂肪 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 毒性 LD50:7500mg/kg 健康危害 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害；柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中，柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头疼 急救 沿街接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医； 食入：尽快彻底洗胃、就医。 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。 燃烧爆炸危险性 火险分级（建规） 丙A类 爆炸危险组别、类别 T3/ⅡA.高闪点易燃液体 危险特性 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，遇高热、容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 灭活方法 灭火剂种类：二氧化碳、泡沫、干粉、沙土 表4-18 液化石油气的理化和毒理性质表 标识 中文名 液化石油气 分子式 — 相对分子量 — 成分组成信息 主要成分 混合物 成分 液化石油气 丙烷 丙烯 丁烷 丁烯 CAS No. 68476-85-7 74-98-6 115-07-1 106-97-8 106-98-9 危险性概述 危险性类别 第2.1类 易燃气体 侵入途径 吸入 健康危害 本品有麻醉作用。急性液化气轻度中毒主要表现为头昏、头痛、咳嗽、食欲减退、乏力、失眠等；重者失去知觉、小便失禁、呼吸变浅变慢。皮肤接触液态本品，可引起冻伤 环境危害 对环境有害 燃爆危险 极易燃，与空气混合，能形成爆炸性混合物。 理化特性 外观与性状 由炼厂气加压液化得到的一种无色挥发性液体，有特殊臭味 pH值 无资料 熔点（℃） -160~-107 沸点（℃） -12~4 相对密度（水=1） 0.5~0.6 相对密度（空气=1） 1.5~2.0 饱和蒸气压kPa ≤1380（37.8℃） 燃烧热（kJ/mol） 无资料 辛醇/水分配系数 -0.24 临界温度（℃） 无资料 临界压力（MPa） 无资料 闪点（℃） -80~-60 引燃温度（℃） 426~537 爆炸下限（%） 9.5 爆炸上限（%） 2.3 溶解性 微溶于水 主要用途 主要作为民用燃料，发动机燃料、制氢原料、加热炉燃料以及打火机的气体燃料等，也可用做石油化工原料 毒理学资料 急性毒性 LC50：丁烷：658000mg/m3(大鼠吸入，4h) 刺激性 无资料 亚急性与慢性毒性 — 7.2环境风险敏感目标概况 根据对本项目周围大气环境、地表水环境及地下水环境明感目标调查。 （1）大气 经调查，评价区域大气环境风险保护目标一览表见下表4-19。 表4-19 大气环境风险保护目标一览表 序号 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 1 姚村 住宅 280人/70户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 W 116 2 郭村 住宅 312人/78户 WN 409 3 太基村 住宅 383人/95户 SW 1036 4 小胡村 住宅 60人/15户 SE 206 5 丰圩小学 学校 200人 NE 330 6 岗上俞 住宅 280人/70户 SE 539 7 大胡村 住宅 89人/23户 SE 878 8 丰圩村 住宅 60人/15户 NE 560 9 西王村 住宅 60人/15户 NE 1232 10 耿村 住宅 280人/70户 NE 1791 11 赵村 住宅 280人/70户 NE 2022 12 荒圩庄 住宅 69人/21户 N 559 13 朱庄 住宅 60人/15户 N 1606 14 新塘村 住宅 312人/78户 NW 1400 15 大贾村 住宅 60人/15户 NW 1680 16 吴庄 住宅 60人/15户 NW 1470 （2）地表水 根据调查，项目涉及地表水体牛屯河，所在区域不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍惜水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场好和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。 （3）地下水 根据调查，项目地下水评价范围内，不涉及集中式饮用水源和分散式饮用水源地等地下水环境保护目标。 7.3钻井过程环境风险因素分析 在钻井过程中，最大可信事故是井喷，如控制不当甚至发生火灾、爆炸等事故，不仅造成井队及施工人员的生命财产损失，而且发生事故的同时，往往也会带来严重的环境污染。 7.3.1潜在的事故因素分析 钻井过程中事故风险发生的可能性与油气藏情况、钻井工艺、管理水平及自然灾害等因素有关，造成事故风险的潜在危险因素主要有人为因素、误操作、设备缺陷、设计及施工问题及自然灾害等。 7.3.2钻井过程事故风险分析 （1）事故风险类型分析 钻井作业是通过地面钻机等设备带动钻杆、钻头，破碎地层岩石，使井不断加深，直至目的层。当钻井作业进入含气层后，存在发生井喷事故的可能性。另外，完井和井下作业过程中也有发生井喷的可能性。 井喷时大量的油气从井口喷出，喷出的油气流可高达数十米，喷出气体几万到几十万方，原油数百以至上千吨，并且井喷发生时，当天然气在空气中的浓度达到5%~16%时，遇火可形成爆炸，而在爆炸浓度范围以外，则极易发生火灾，无论是火灾还是爆炸均会造成灾难性的后果。 除井喷外，钻井过程中的其他事故，如卡钻及井壁坍塌等，一般都不会对地下水环境造成污染。 （2）事故风险因素分析 在钻井过程中由于操作者直接责任而引起的井控措施不当、违反操作规程、井控措施故障是造成井喷失控事故的主要因素。通常井喷可能由以下因素引起： ①进入地层，钻井泥浆的密度偏低，使泥浆液柱压力达不到抑制地层压力的要求，或泥浆密度不够。 ②起下钻后未及时灌满井筒内的泥浆，或起钻速度过快抽喷。 ③对地质情况掌握不够，地质差异认识不足，地层实际压力比预计值大得多。 ④井口未安装防喷器或防喷器的安装不符合要求。 ⑤施工组织不严密，违章逾越程序。 ⑥作业人员素质差，缺乏应急能力。 7.3.3事故发生的可能性 根据国内油气田井喷概率统计，通常不大于1‰。井喷事故如果失控，损失较大，由于可能伴随火灾发生，就会损坏设备、死伤人员、资源浪费、经济损失，同时会污染环境。井喷事故发生时，会造成大量天然气排放影响大气环境。因此，在钻井过程中对井喷事故应引起高度的重视，在实际工作中，抓好人的因素，明确责任，对每一个环节都重视起来，积极推行HSE管理，从根本上降低事故风险概率。 造成井喷必须有三个基本条件：要有连通性好的地层；要有石油、气、水的存在；要有一定的能量（地层压力）。本工程在钻井时采取了防喷措施，井喷事故的发生频率很小。 7.4事故的环境影响分析 7.4.1事故状态下对地表水环境影响 （1）废水泄漏或外溢影响分析 钻井废水和测试废水的危害主要表现在：pH值过高过低、可溶性盐含量高，含石油类。泄漏和外溢废水对地表水的影响一般有两种途径，一种是泄漏后直接进入水体；另一种是泄漏于地表，由降雨形成的地表径流将泄漏废水或受污染的土壤一起带入水体造成污染。由于本项目位于农业生态环境中，主要为农田，距最近的地表水体牛屯河1078m，因此，本项目对区域地表水体不会产生影响。 （2）柴油、水基泥浆等泄漏和外溢影响分析 柴油或水基泥浆泄漏对地表水的影响一般有两种途径，一种是泄漏后直接进入水体；另一种是柴油或水基泥浆泄漏于地表，由降雨形成的地表径流将油污或受污染的土壤一起带入水体造成污染。由于本项目位于农业生态环境中，主要为农田，距最近的地表水体牛屯河1078m，因此，本项目对区域地表水体不会产生影响。 但是项目附近有水沟等，泄漏的柴油或水基泥浆可能随着降雨进入地表水，将产生如下危害：薄层油在地表水体中可大大降低水体及动植物对氧的摄取，能引起某些生物死亡率的增加。因此，加强管理尽量杜绝风险事故发生是控制污染的主要手段，应加强对储油罐、泥浆储罐及循环系统的检查，以减少事故的发生。 尽管项目在钻井期存在对地表水环境产生影响的风险因素，但项目有完善的ESH管理体系，以及有效的风险防范措施，发生事故的概率较低。此外，工程也有相应的事故应急预案，事故时能及时采取控制措施，确保对地表水环境的影响降至最低限度。 7.4.2事故状态下对地下水环境影响 工程项目钻井期间潜地下水影响包括钻井期间钻井液漏失，柴油、水基泥浆、钻井废水等泄漏对地下水影响。 （1）柴油、水基泥浆渗漏和外溢影响 泄漏的柴油或水基泥浆在泄漏处呈点状分布，其在粘性土中渗透能力极弱，并且与水的溶解又很低。因此，只要对泄漏的柴油或水基泥浆采取有效的回收措施，对浅层地下水不会产生明显影响。 （2）钻井废水和测试废水外溢或渗漏影响 当钻井废水和测试废水外溢或渗漏，其中污染物通过土壤渗入地下或直接进入浅层地下水含水层，呈点状污染潜水。随着源强浓度的降低，扩散速度缓慢，因此，钻井废水外溢和渗漏对潜水影响极其有限。 （3）钻井液漏失影响 由于钻井作业，极易破坏地下水层的封闭性，造成钻井液进入地下水含水层污染地下水。项目在具体实施钻井时，导管钻井使用是清水进行钻井，对浅层地下水不会造成明显的污染影响。此外，在每开钻井完毕后都进行固井，可有效防止液漏等污染事故的发生。 7.4.3事故状态下对生态环境的影响 生态影响主要表现为事故情况下泄漏的含油废水、水基泥浆、柴油等对土壤和植被的影响。 （1）对土壤环境的影响 泄漏的柴油、水基泥浆以及测试废水覆盖于地表可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。但对土壤的污染仅限于有油覆盖或洒落的地区，而且主要对地表层0~20cm土层构成污染。含油污水进入土壤后由于土壤的截流和吸附可使大部分油残存于土壤，造成污染，但与柴油和水基泥浆泄漏相比污染要小得多。 （2）对植物—农作物的影响 泄漏柴油或水基泥浆以及测试废水等粘附于植物体将阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡、土壤污染造成的土壤理化性状变化往往也会影响植物生长，严重时可导致植物死亡。含油污水中油浓度不高时（几十毫克每升）时，对植物的影响不显著，但浓度较高时（几百毫克每升以上）可影响植物生长。因此，就土壤——植物生态系统而言，油泄漏事故造成的影响一般比较显著，但仅限于直接有泄漏油覆盖地区。 7.7环境风险评价结论 通过分析可知，本工程的主要环境风险是井喷，对区域内的地下水环境、地表水环境和空气环境有潜在危害性。在工程采取一系列风险防范措施和应急措施后，可以控制和降低工程发生事故情况下对周围环境的影响。但建设单位应加强员工的环保教育和培训，完善项目的事故应急预案，并定期演习，避免重大污染事故的发生。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 中石化华东石油工程有限公司皖为页1井钻测录工程项目 建设地点 （安徽）省 （芜湖）市 （鸠江）区 （）县 （--）园区 地理坐标 经度 118°10′2.89″ 纬度 N31°31′72.01″ 主要危险物质及分布 ①柴油 钻井工程：2个40m3柴油储罐，最大贮存量50t。 测试工程：1个3m3柴油储罐，最大贮存量2t。 ②液化石油气 测试工程：1个60L液化气钢瓶，最大贮存量0.05t。 ③油气 当钻井作业进入含气层后，存在发生井喷事故的可能性。另外，完井和井下作业过程中也有发生井喷的可能性。井喷事故时大量的油气从井口喷出。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） （1）环境影响途径：泄露、火灾和爆炸； （2）大气危害后果： 井喷：发生井喷时喷出的油气流可高达数十米，喷出气体几万到几十万方，原油数百以至上千吨，并且井喷发生时，当天然气在空气中的浓度达到5%~16%时，遇火可形成爆炸，而在爆炸浓度范围以外，则极易发生火灾，无论是火灾还是爆炸均会造成灾难性的后果。 泄露：柴油泄露产生少量有机废气，项目场地四周空旷，极易扩散，只会对近距离的大气环境造成短时间的影响； 火灾：柴油等燃烧反应生成物主要为水和CO2，对大气环境影响较小。爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，对近距离的大气环境造成短时间的影响。 （3）地表水环境危害后果：主要表现在柴油、钻井废水和测试废水泄露，导致含石油类等物质进入地表水体。泄漏和外溢废水对地表水的影响一般有两种途径，一种是泄漏后直接进入水体；另一种是泄漏于地表，由降雨形成的地表径流将泄漏废水或受污染的土壤一起带入水体造成污染。由于本项目位于农业生态环境中，主要为农田，距最近的地表水体牛屯河1078m，因此，本项目对区域地表水体不会产生影响。 （4）地下水环境危害后果：主要表现在柴油、水基泥浆以及废水泄漏，泄露的的柴油或水基泥浆在泄漏处呈点状分布，其在粘性土中渗透能力极弱，并且与水的溶解又很低。因此，只要对泄漏的柴油或水基泥浆采取有效的回收措施，对浅层地下水不会产生明显影响。项目废水均在防渗的池体或容器中储存，且地面铺设防渗土工布防渗，只要收集及时，不会对地下水产生明显影响。 风险防范措施要求 建设单位采取防井喷措施（井口安装防喷器等），加强工程设施的管理。设置事故池或事故废水储罐暂存、围堰，柴油和废水均采取密闭防渗储罐储存，地面铺设防渗土工布防渗。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目属于油气资源勘探，项目Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），所以本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 8、地下水和土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于热力生产项目，根据其附录A中规定，本项目属于Ⅳ类项目，根据《环境影评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，根据附录A，本项目土壤环境影响评价类别属于其他行业中的Ⅳ类项目；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 本次评价根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》提出地下水和土壤污染途径及分区防控要求（详见环境保护措施章节），地下水和土壤污染途径如下： （1）地下水污染源、污染物类型及污染途径 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据项目所处区域的地质情况，本项目可能对下水造成污染的途径主要有：废水渗漏或柴油储罐泄露导致COD、石油类污染物进入地下水，对地下水环境造成的污染。 （2）土壤污染源及污染途径 根据项目性质，项目土壤污染源及污染途径详见下表： 表4-21 本项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 污染物 备注 废水处理设施 废水处理过程 垂直入渗 COD、石油类 事故 井喷事故 井喷 垂直入渗 COD、石油类 事故 柴油储罐 柴油储存 垂直入渗 石油类 事故 从分析结果来看，本项目采取分区防控措施，项目按照分区防渗要求进行防渗。发生污染地下水和土壤环境的途径为事故泄漏导致的污染物垂直入渗，最大可能污染源为柴油储罐、废水储罐事故性泄漏。 项目柴油储存、废水储存采取防渗储罐，废水处理设施和防喷池均采取防渗措施，因此在事故情况下，项目施工期对地下水和土壤影响可接受。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | / |
| 选址选线环境合理性分析 | 本次环评以《钻前工程及井场布置技术要求SY/T5466-2013》的相关规定来确定本工程选址的合理性。根据《钻前工程及井场布置技术要求SY/T5466-2013》第3.3.2条规定：油气井井口距高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m。根据现场调查，本工程位于安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇丰圩村附近，最近敏感点姚村距离井口约116m。项目周围无其他明显设施及建筑。项目满足环境防护距离要求，因此，工程满足《钻前工程及井场布置技术要求SY/T5466-2013》要求，本项目井场选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 1.1动植物保护措施 （1）划定最小施工工作区域，减小受影响面积，减少对植被生境和动物栖息地的占用，具体措施如下： ①在各项目施工过程中应划定最小的施工作业区域，严禁施工人员和器械超出施工区域对工地周边的植被及其他物种造成破坏； ②严禁施工材料、施工垃圾的随意堆放，施工材料及垃圾、临时堆土场、施工生活及办公产场所等尽量将集中放在施工设备占地附近； （2）施工过程中采取的措施 ①尽快对区域内裸露地表进行复垦，尽早还野生动物的栖息场所和相对安宁的环境； ②避免在两栖生物产卵和变态季节对临水场地进行施工； ③施工过程中若发现底栖生物冬眠场地，应立即停止施工，以便采取有效的保护措施； ④禁止在夜间从事噪声和振动较大的施工活动。 ⑤禁止施工人员施工期间在项目区生火和随地吸烟等易产生火灾的行为，防止火灾。 ⑥施工中若发现树上有鸟窝或幼鸟等，应暂停施工，待幼鸟出窝或移窝后再行复工。 （3）加强施工人员管理和宣传教育 ①严禁施工人员随意践踏植被，施工人员生活垃圾应送往指定的垃圾收集设施中，不得随意丢弃； ②严禁施工人员捕捉、猎杀和出售区域内蛇类、鸟类、兽类等行为，一经发现应严格处理。 1.2水土流失的减缓措施 （1）施工期应尽量避免在春季大风季节施工作业，各种施工尽可能缩短工作时间，提高工作效率，减少自然植被的破坏和裸地。防止土壤水蚀和风蚀。 （2）在施工完成后，应及时对施工中被破坏、扰动的农田进行复垦工程，做好使用之前的田埂土，恢复农田田埂，田埂上撒播区域草籽固土，减少水土流失的发生。 （3）在工程设计中采用管理、工程与生物相结合的水土保持措施，对工程区进行防护，场地四周设截排水沟及简易沉淀池等水土保持措施，可有效减少水土流失。 1.3施工营地及施工设备临时设备场地迹地恢复措施 拆除施工营地和施工设备临时停放场地上的临时设施，清理地面建筑垃圾及生活垃圾，并进行场地平整，然后进行土地复垦。 1.4施工完成后生态恢复措施 施工结束后，采用机械犁耙式翻土，恢复土地原有松软质地，利用现状田埂土恢复农田田埂，交至原有农田户主恢复农作物种植。 2、大气环境保护措施 项目主要为钻前施工扬尘、钻井柴油机废气等，项目施工人员不多，且部分雇用当地居民，无生活燃料烟气。 （1）钻前工程 钻前工程环境空气污染物主要来自施工扬尘、施工机械尾气。施工扬尘为土石方开挖，材料运输、卸放等过程中产生的，主要污染物为TSP。运输建筑材料的施工车辆应采用相应的遮盖，施工场地经常洒水降尘以尽量减少施工场地及运输过程中的粉尘污染，减少对当地居民生活产生的不利影响； 施工机械尾气为燃油发电机、车辆排放尾气，主要污染物为NOx和CO，由于累计施工工时短，且周边环境空旷，不会对周围居民身体产生明显的不适影响，也不会对周边农业生产造成明显影响。 （2）钻井及测试工程 钻井工程对环境空气的影响主要为柴油机废气，其中主要污染物为HC、SO2、NOx、颗粒物。根据工程分析，本项目柴油机废气各污染物排放浓度均可达上海市地标《大气污染物综合排放标准》（DB31/993-2015）表1中相关限值，同时项目所在区域为农田，周边较为空旷，污染物在环境中扩散较快，因此对项目所在区域大气环境影响较小。 3、声环境保护措施 为进一步减小钻井施工对区域声环境的影响，本评价建议施工单位应采取以下措施： ①施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时施工的高噪声机械数量，尽量减轻声源叠加的影响。 ②对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工，加强有效管理以缓解其影响。 ③加强运输车辆管理及施工机械设备的日常维护，保持车辆、施工设备处于最佳运行状态，减少噪声的产生。 ④施工设备选型上应优先选用低噪声设备，运输车辆应采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，以尽可能减小交通噪声对周边环境敏感点的影响。 4、地表水环境保护措施 （1）生活污水 本项目施工阶段生活污水产生量为168.96t（1.92t/d），施工单位拟在井场内设置临时化粪池，生活污水经化粪池收集后，定期清运作为农家肥，不外排。根据现场勘查，项目周边地处农村，有大量农田可供农肥消纳。 （2）钻井废水 本项目钻井废水主要分为废弃钻井泥浆、洗井及钻井设备冲洗废水。钻井设备冲洗废水在井场内收集后作为洗井用水循环使用。施工单位采用先进的钻井废弃物不落地随钻处理系统，代替了传统的泥浆池收集处理技术，对钻井泥浆、钻井废水进行处理后回用。完井后废水收集后用于封井回填。 该系统的处理工艺流程如下： 钻井泥浆由井下回抽进入系统的回收单元（储备罐），通过振动筛、除气、除砂、除泥和离心处理后循环使用；在此过程中产生的废弃泥浆、洗井和设备冲洗废水等一起进入脱胶、破稳处理单元，系统按照预设程序进行自动加药、脱稳、破胶和絮凝，使废弃泥浆等转化成固液分离的浆体，输送至下一处理单元。通过压滤机进料泵将浆体送入压滤机内，经进料、压榨、吹风、卸饼等工序，实现固液分离。分离的固体外售做建材生产原料进行综合利用，收集的滤液用于洗井、设备冲洗和钻井液配制，回用于钻井作业，不外排。具体工艺流程见图5-1。 图5-1钻井废弃物不落地随钻处理系统工艺流程图 根据施工单位多年实际应用，该系统能稳定运行，处理后分离的废水可作为洗井和设备冲洗水等进行循环使用，同时能满足钻井液配置需要，可以达到钻井废水循环使用不外排的目的。 钻井完成后，分离出的废水采用密闭罐储存作为封井回填用水。 （3）测试废水 项目测试过程中产生废水，与地层性质和作业方式有关，污染物来源主要为少量目的层物质以及测试过程中加入的盐类物质，根据企业提供的经验资料并参考《〈陆上石油天然气开采工业污染物排放标准〉（征求意见稿）编制说明，主要污染物为石油类、SS和pH，废水中污染物浓度分别为pH值7-7.5，石油类150mg/L和SS 400 mg/L。 项目回注水水质要求：根据《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014），地层出水可经处理达到油气田注水水质标准后回注，本项目未制定标准，本评价建议采用中华人民共和国石油天然气行业标准《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中推荐水质主要控制指标作为本项目回注水水质指标，根据企业资料，项目注入层平均空气渗透率为0.62-1.08μm2，则项目采用水质主要控制指标如下表： 表5-1 项目回注水水质主要控制指标 项目 平均空气渗透率 ＞0.5~≤1.5μm2 采用标准 控制指标 悬浮物固体含量mg/L 10 《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012） 含油量mg/L 30 图5-2 测试作业废水处理工艺 污水工艺流程说明： pH调节：测试废水一般呈酸性，向出水储罐中加入片碱调节pH至6-9。 气浮：通过投加硫酸亚铁和絮凝剂形成絮凝物，并利用气浮装置中高度分散的微小气泡，粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒，形成水-气-颗粒三相混合体系，颗粒粘附气泡后，形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面，形成浮渣层被刮除，从而实现固液或者液液分离的过程，气浮对水中油类物质有很高去除效率。气浮后的水进入水解酸化池，固体颗粒进入污泥池经过压滤后在固废区暂存。 沉淀池：去除大部分悬浮颗粒物，污泥排入污泥池。 表5-2 项目测试废水处理各单元处理效果分析表 项目 SS 石油类 气浮罐 进水浓度mg/L 400.0 150.0 处理效率% 90 85 沉淀池 进水浓度mg/L 160.0 22.5 处理效率% 80 0 出水浓度（mg/L） 8.0 22.5 回注水质主要控制指标 10 30 由上表可知，项目测试废水经处理后能够达到中华人民共和国石油天然气行业标准《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中推荐水质主要控制指标，可作为回注水注入井内。 项目测试废水经厂区污水处理设施处理返回井内和作为封井回填作业用水，不外排至地表水水体，不会对地表水产生影响。 5、固体废物环境保护措施 本项目产生的固体废物主要有钻井过程中的废弃泥浆、钻井岩屑、废水处理污泥及施工人员生活垃圾等。 （1）废弃钻井泥浆：项目采用水基聚合物钻井液，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，其不属于危险废物。废弃钻井泥浆及岩屑通过钻井废弃物不落地随钻处理系统处理后形成泥饼，经一般固废暂存区暂存，与完井后废水一起加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填。 （2）钻井岩屑：根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599－2001)、《固体废物浸出毒性浸出方法》（GB5086-1997）等相关规定：水基钻井液钻井产生的岩屑为一般工业固体废物。本项目钻井岩屑同废泥浆（泥饼）一同集中收集后，经一般固废暂存区暂存，与完井后废水一起加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填。 （3）测试废水处理污泥：项目测试废水处理产生的污泥经压滤机压滤成干污泥，含水率在60%，污水处理产生的干污泥量约为废水量的0.05%，项目测试废水量567m3，则本项目生产废水处理站污泥预计产生量约为0.3t，该污泥主要为岩屑等，属于一般固体废物，经一般固废暂存区暂存，加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填。 （4）生活垃圾：本项目钻井周期较短，施工人员产生的生活垃圾较少，井场内拟设置若干垃圾桶，由沈巷镇环卫部门统一清运，对周围环境影响不大。 固废贮存场所要求： 项目产生的一般工业固废为钻井泥浆、钻井岩屑和废水处理污泥。一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失及造成大气污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目建设临时贮存场，地面进行硬化，并配套设置防雨盖棚或防雨布，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 6、风险防范措施 本工程事故风险主要为井喷，由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 6.1井控主要措施 按《钻井井控技术规程》（SY/T6426）和《钻井井控装置组合配套安装调试与维护》(SY/T5964)的要求执行，同时执行井控管理十七项制度，施工单位各班组每月不少于一次不同工况下的防喷演习，完成时间达到规定要求。 一级井控重点要求 （1）一开保证井眼规则稳定，按设计深度下好套管，水泥浆返到井口，否则要补打水泥帽，且固井质量良好。 （2）二开后用优质钻井液钻进，保证井眼稳定和每次固井质量。 （3）施工中严格执行设计，根据情况随时调整钻井液密度，保证安全施工。 （4）按钻井液设计要求储备足够的重钻井液及加重处理剂。 （5）钻时变快时，必须停钻停泵观察溢流。 （6）钻进中应有专人坐岗，发现钻井液液面升高、油气侵、钻井液密度降低、粘度升高等情况应停止钻进，采取相应措施并汇报。 （7）下钻控制速度，防止压力激动造成井漏。下钻到底先顶通水眼，形成循环再提高排量，以防憋漏地层中断循环，失去平衡造成井喷。 （8）起下钻要注意灌入量和返出量是否与钻杆体积相符，否则停止作业检查原因。 （9）按要求使用内防喷工具，下钻时要每下入10-15柱往钻具内灌浆一次(正常情况下灌入与井内钻井液相同的钻井液)，灌好、灌满，分段循环好，防止诱导井喷。 （10）井眼要畅通，防止拔活塞起钻，起钻灌好钻井液，管内外都要注意灌满钻井液。灌入的钻井液性能与井内钻井液性能相同，灌入量与起出钻具体积相符。 （11）钻遇油气层和复杂层位，一次不宜钻开太多，在压稳不漏并对井下情况准确判断且没有安全隐患后才继续钻进。 （12）钻开油气层每次起钻前应充分循环钻井液，并记录、对比，达到循环均匀、进出口平衡。 （13）钻开油气层后必须控制起钻速度，起钻前应采取措施证实地层流体已被切实压稳并有安全的起下钻、作业时间，起完钻应立即下钻，尽量缩短空井时间。 （14）下列情况需进行短起下钻检查油气浸： ①当钻开油气层后每次起钻前。 ②溢流压井后起钻前。 ③钻开油气层井漏堵漏后或尚未完全堵住起钻前。 ④钻进中曾发生严重油气浸但未溢流起钻前。 ⑤钻头在井底连续长时间工作后中途需刮井壁时。 ⑥需长时间停止循环进行其他作业（电测、下套管、中途测试等）起钻前。 ⑦进行任何有井控风险的起钻前。 （15）换钻头、完钻后或中途电测起钻前，应调整钻井液，充分循环达到进出口平衡，有安全的起下钻时间方可起钻。 （16）完井电测时专人观察井口，正常情况下每2小时和测完一趟至少灌满一次钻井液。若发现溢流须停止电测作业，起出电缆或将电缆切断，强行下钻，控制好井口，进入井控程序。若电测时间过长，中间应下钻通井。 （17）电测、起钻前必须采取措施确保有安全的作业时间。 （18）认真做好防火工作，井场按消防规定备齐消防器材，电器设备、照明器具、输电线路及其开关符合安全规定和防火防爆要求，钻台和机房下无积油。 （19）固井中发生井漏应及时按固井施工设计有关要求处理。 （20）钻进、起下钻、空井、测井、起下套管、处理事故复杂等所有工况，应安排专人坐岗观察溢流情况，出现异常及时处理汇报。 二级井控重点要求 井控装置应随时处于完好状态，及时更换疲劳、老化的部件，易损件、抢装工具、抢修工具应在现场有备用并妥善保存，按标准要求及时报废。 （1）防喷器的安装及使用要求 ①安装钻井四通及其它井控装置时，应认真检查、清洗钢圈和钢圈槽，确保其完好、清洁，各连结部位平整，螺栓受力均匀、匀称。 ②试用手动锁紧装置关闭及锁紧闸板，必须灵活好用。 ③溢流、井喷时可用闸板防喷器封闭空井或与闸板尺寸相同的钻具。需较长时间关闭时，应手动锁紧闸板并挂牌标明开关和锁紧状态，以免误操作。锁紧或解锁后，手轮均不得强行扳紧，扳到位后回转0.25~0.5圈。 ④进入目的层，每天应开关半封闸板一次，检查开关是否灵活；每次起钻完，还须检查全封闸板开关及手动锁紧装置开关是否灵活。 ⑤定期活动管汇阀门，开关到位后必须再回转0.25~0.5圈，严禁开关扳死。 ⑥液动放喷阀，应在1~3s内即可开关。进入目的层，每起下钻一次，应开关活动液动放喷阀1~2次。 （2）控制系统的安装及使用主要要求 ①远程控制台应按规定位置摆放。 ②司钻控制台安装在钻台上司钻工作位置附近，便于司钻操作。 ③电源线必须接在井队总电闸之前，专线控制。 ④不允许在储能器旁堆放氧气瓶，储能器只允许充氮气。 ⑤正常钻进时，每周应全面检查一次井控装备，接近油气层到完井，每天检查一次。 （3）钻井队按规定进行井控应急演练，熟练掌握钻进、起下钻杆、起下钻铤、空井四种工况条件下的关井程序，钻开油气层前进行一次各种工况的演习。 （4）熟练掌握司钻法、工程师法的压井方法。 6.2各次开钻井控装置示意图 图5-3 二、三开井口示意图 6.3坐岗要求 （1）本井一开即开始坐岗。 （2）进入目的层前100m，值班干部必须24h值班。 （3）坐岗人员必须经过井队上岗前培训，掌握井控基础常识，能正确判断溢流，发现溢流时应该立即发出信号，或向司钻、值班干部汇报。 （4）坐岗人员必须完成坐岗记录，坐岗记录应包括时间、工况、井深、起下立柱数、钻井液灌入量、钻井液增减量、原因分析、记录人、值班干部验收签字等内容。 （5）坐岗人员分工：钻进和空井时井架工坐岗；起下钻时钻井液工坐岗；电测由井架工或场地工负责坐岗；下套管及固井时，由场地工或钻井液工负责坐岗；固井候凝时，井架工负责坐岗。 （6）坐岗采用实名制，谁坐岗谁签字，值班干部每2小时检查一次坐岗情况并签字；非目的层作业，每6小时检查一次坐岗情况并签字。 （7）坐岗测量以人工测量和电子液面报警器相结合，以人工测量为准，钻进过程中，每15分钟监测一次钻井液液面，进入目的层或发现异常时加密监测；起下钻时，每3柱钻杆或1柱钻铤核对一次钻井液灌入或返出量，特殊情况下加密测量。 （8）坐岗人员不得脱岗、睡岗、串岗，井队应制定相应的惩罚措施。 （9）坐岗人员应在岗交接，不得出现空岗。 6.4现场防火、防爆、防油水泄漏措施 （1）井场钻井设备的布局要考虑防火的安全要求。距放喷管线不小于3m，距发电房不小于20m。 （2）距井口30m以内及钻井液循环系统的电气设备、照明设备、开关、输电线路及接线方法应符合防火防爆安全规定。 （3）钻台下面和井口周围严禁堆放杂物和易燃品，机泵房下无积油。 （4）井场内严禁吸烟和动用明火，应有明显的防火标志。若需动火，应执行相关的安全规定。 （5）井场内平面布置应将可发火花（明火、电火）布置于井场上风向。 （6）在井架上、井场、钻台等地应至少设置2个风向标，一旦发生紧急情况，作业人员可向上风方向设定的2个紧急集合点疏散。 （7）在钻台上下、振动筛、循环罐等气体易聚积的场所，应安装防爆排风扇以驱散工作场所弥漫的有毒有害、可燃气体。 （8）当发生油水泄漏时应及时修筑围堤，控制油水扩散范围，保护周围生态、地表水环境。 （9）一旦发生井喷事故，要及时上报上级主管部门，并有消防车、救护车、医护人员和技术安全人员在井场值班。 （10）针对油水事故防范，钻井工程井场设置事故池，事故池以钻井废水的3天产生量计算（7.2t），本项目井场事故池依托沉砂池收集，收集的事故废水，经过隔油、沉沙处理后，回用钻井液配制。 （11）针对测试废水防范措施，测试作业场地设置水储罐，共计15个40m3双层防渗储罐，共计600m3。当测试废水处理设施故障时，废水储存，待故障解除后排入废水设施处理。 6.5管理措施 （1）在钻井施工时，制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； （2）日常监督、隐患整改、事故发生、操作失误等各项安全行为都有记录和建立档案规定； （3）对相应的各项事故应急预案进行补充完善，包括在制订的应急操作规程中应说明发生井喷、火灾爆炸等事故时应采取的具体操作步骤，，规定抢修进度，限制事故的影响，人员责任等问题； （4）制定应急操作规程，在规程中应说明发生井喷、火灾爆炸时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与操作人员有关的安全问题； （5）操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施； （6）对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全； （7）对周围居民进行发生事故时如何应急的宣传教育，使发生事故时能够将影响减到最小。 （8）建立应急响应机构，配备快捷的交通通讯工具，以便对泄漏事故及时作出反应和处理。 6.6事故应急预案 针对工程项目可能发生的风险事故，结合工程区域自然条件、环境状况、地理位置等特点，制定出本项目的应急计划。 6.6.1确定危害和风险 本项目潜在的环境风险事故是井喷。钻井施工时因操作失误或处理不当，可能造成井喷，大量原油和天然气外泄，会污染环境，也可能进一步引发火灾、爆炸事故。通过正确地判别和评价本项目潜在的环境风险事故，制定相应的应急措施，可将风险和影响降到合理实际并尽可能低的水平，最大程度地保护人、环境和财产不受或少受影响。 6.6.2应急预案基本内容 针对本项目可能发生的风险事故，制定相应的应急预案，以处理突发事故，降低风险，并与当地政府应急预案衔接，报当地政府备案。本工程应急预案内容包括： 6.6.2.1应急组织及其职责 成立应急组织管理机构，对每人的职责有明确分工，具体到职责、分工、协作关系，做到人人心中有数。经过处理事故培训的人员要轮流值班，并建立严格交接班制度。 应急组织管理机构负责编制各类可能发生的风险事故的应急计划，并负责传达到指挥和控制人员、应急服务部门、可能受到影响的员工和其他可能受到影响的相关方，负责对突发性事故进行应急处理。 6.6.2.2应急教育与应急演习 （1）应急组织管理机构对岗位人员，要加强日常的应急处理能力的培训和提高。 （2）对应急计划中有关的每个人的职责要有明确分工，对每一项具体的应急计划都要进行定期训练和演习，做到有条不紊，各负其责，发生事故时，能立即赶赴现场，进行有效的处理和防护工作。 （3）加强对周围居民的应急教育和宣传工作。 6.6.2.3应急设施、设备与器材 装备必要的抢修、抢险及现场保护、清理的物资和设备，定期检查和保养，使之处于能够使用的完好状态。 6.6.2.4井场及钻井设备的布置 （1）风向标安放在井场四周及井场出入口处。河流、森林附近钻井井位应符合有关安全、环保规定。井场布置可参照平面布置图。 （2）井口距永久性设施不少于75m；距民宅不少于100m；距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不少于500m。应急撤离措施参见SY/T5087有关规定。 （3）井架底座高度应满足井控装置安装的要求。井架底座内及钻井液暴露位置处应保持通风良好，井架底座内应采用机械通风系统，防止有毒可燃气体聚集。 （4）井场电器设备、照明器具及输电线路的安装应符合SY/T5225-2012中的规定。井架、钻台、机泵房、值班房的照明线路应各接一组电源，探照灯电路应单独安装，井场电线不得横跨主体设备，井架、钻台、机泵房、净化系统照明、探照灯及值班房等全部采用防爆灯，所有电器设备应达到防爆要求。 （5）井场灭火器材和安全要求应符合SY5974-2014及SY/T6228-2010规定，井场内严禁烟火，若需动火应执行《中国石化用火作业安全管理规定》（中国石化安〔2015〕659号）中的安全规定。高温高压天然气井在开钻前，应配备充足的自携气瓶式正压呼吸设备及5个备用钢瓶，并进行应急预案演练。 （6）钻台和二层平台应按规定安装二层平台逃生器和钻台与地面专用逃生滑道及逃生通道，逃生通道应至少两条。具体要求应符合SY/T6228-2010的规定。 （7）井口操作应避免金属撞击产生火花，设备的摩擦部位应设冷却装置。柴油机排气管道应安装火星熄灭器，对特殊井应将排气管道引出井场以外，并加以固定。进入井场车辆的排气管应安装阻火器。 （8）根据井场地理位置及环境，钻前工程中必须建设防火墙，防火墙修建符合相关标准及技术要求。 6.6.2.5应急通讯联络 配备畅通的通讯设备和通讯网络，事故一旦发生，就要采取紧急关停、泄压等控制事故和减轻影响所必须采取的行动，同时通知应急组织管理机构，立即与有关抢险、救护、消防、公安等部门联系，迅速取得援助，应在最短的时间内赶到事故现场进行抢修和处理，以使事故的影响程度降到最低。 6.6.2.6应急监测 （1）事故发生后，报相关安全环保部，安排进行环境应急监测。 （2）环境监测内容本项目发生污染事故时，对环境的影响主要是对大气、地表水、地下水环境等的影响，所以应急监测主要是这几方面的内容。应对事故全过程（发生时，控制时和事故后）进行监测，特别应对事故发生地附近的敏感区域进行大气、地下水环境采样监测，分析事故的影响程度。 （3）发生事故情况下均应进行应急监测，负责单位要根据监测结果写出事故污染报告，以确定事故影响的范围，为制定应急策略提供依据。 6.6.2.7应急安全、保卫 应制定事故情况下安全、保卫措施，必要情况下请当地公安部门配合。 6.6.2.8应急撤离措施 保护事故现场周围可能受影响的职工、居民、周围的设备和邻近的建筑所采取的措施（例如疏散等），使他们撤离到危险距离以外。 6.6.2.9应急医学救援 事故发生时除自己必备的救护设备外，还应考虑到一旦发生重大伤亡情况所需要的医疗救护，应事前和有关医院、交通等部门约定事故情况下的救援措施。 6.6.2.10事故后果评价和应急报告 应尽可能快地进行事故调查，以确定事故的影响范围，危害程度，写出事故后果评价报告以及事故的应急报告，避免同样的事故再次发生，并给应急计划的改进提供准确有用的资料。 6.6.2.11应急状态终止 事故危害消除，应告知有关人员应急状态终止，并提供事故后果评价和应急报告，持续改进紧急救援方案，建立更完整有效的指挥系统。 6.6.3综合应急预案和框架 （1）综合应急预案 ① 发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重时，必须组织抢险队和救护队。 ② 防止第二次灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸；可燃气体、液体的继续泄漏；悬吊物坠落和垮塌等。 ③ 建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，对危险区内的人群进行疏散，禁止非抢救人员入内，对有毒物品和可燃气体、液体泄漏的场所，采取防毒措施，切断电源、火种和断绝交通。 （2）应急预案框架事故应急预案框架，又称现场应急计划，是发生事故时应急救援工作的重要组成部分，对防止事故发生、发生事故后有效控制事故、最大限度减少事故造成的损失，有积极意义。 6.6.4具体应急预案 6.6.4.1井喷应急程序及安全预案如下： （1）发出信号（长鸣喇叭），全队处于紧急状态。 （2）迅速按“四七”动作、“四七”动作岗位职责及关井程序进行关井。 （3）根据求得的压力，由钻井工程师确定压井钻井液密度和压井方法。 （4）井队长根据钻井工程师的要求： ①组织人员配足压井钻井液。 ②检查钻井液循环系统、排气装置，回收钻井液路线、容器，2台泵上水情况、保险阀等是否满足压井施工的需要。 ③指定专人监视立、套压变化，并每隔15min向钻井工程师汇报一次。 ④安全员检查正压式空气呼吸器和消防器具，并把能用的搬至方便位置。 ⑤卫生员准备担架、氧气袋、急救箱到井场待命。 ⑥全队其他员工到井场待命。 （5）井队长、钻井工程师或值班干部应及时向上级调度室或有关部门汇报。 （6）钻井工程师主持实施压井作业。 （7）在压井准备或压井作业过程中出现异常情况，关井压力超过最大允许关井压力时，应根据已测定的风向选择管线放喷，这时需持续以下程序： ①停止动力机工作，停止向井场供电。 ②组织非当班人员在各路口设置警戒，同时由近及远地疏散当地居民。 ③当班人员接好消防水管线并正对井口，接好通向四通的注水管线。 ④落实充足的供水源。 ⑤向上级调度室汇报，请示上级救援。 井喷、井涌应急流程见图5-4。一旦井喷失控，应按图5-4 流程图进行井喷失控的处理，井喷险情解除后，应急小组应向现场代表和甲方监督或主管工程师汇报，并写出险情报告。 6.6.4.2防喷措施注意事项 （1）钻井队操作人员掌握防喷设备的安装、操作、保养，能及时发现溢流，正确实施关井程序并控制井口等。 （2）井口装置要严格按标准规范安装。防喷器、钻井四通、底法兰、节流管汇、压井管汇、防喷管线和阀门的各部连接法兰的密封垫环槽、密封垫环要清洁干净，并涂润滑脂安装。 （3）由钻井液工从二开开始担任坐岗。加强溢流预兆及溢流显示的观察，做到及时发现溢流。发现溢流、井漏及油气显示等异常情况，应立即报告司钻。 （4）严格执行报警、关井的溢流量规定值。发现溢流时，要按“四七”动作迅速正确关井、压井。 （5）坐岗人员注意观察、记录钻井液性能变化、钻井液量增减等，及时向司钻汇报，将有关数据记入《井控坐岗记录》。 （6）在节流管汇和压井管汇各接一条放喷管线，放喷口前应挖放喷坑，放喷坑规格为2m（宽）×3m（长）×1.5m（深）；挖取的土堆放在放喷坑前方，形成土墙。在放喷口处有固定或人工点火装置，人工点火点在出口上风方向不小于15m。 （7）在钻井期间对每个现场钻井班按不同钻井工况至少各进行一次防喷演习，但要保证每个现场钻井班在施工井都能按不同钻井工况至少各进行一次防喷演习。演习中，要求井场内施工相关方进行联合演习。钻井队每个在现场施工的生产班组都能正确进行不同工况下的防喷演习时，方可钻开油气层。钻进和空井状态应在3min内控制住井口，起下钻作业状态应在5min内控制住井口。 图5-4井喷、井涌应急流程图 图5-5井喷失控及着火应急流程 6.6.4.3H2S应急程序及安全预案 （1）H2S监测仪第一级报警值应设置在15mg/m3(10ppm)，达到此浓度时启动报警。启动应急程序： ①立即安排专人观察风向、风速以确定受侵害的危险区； ②切断危险区的不防爆电器的电源； ③安排专人佩戴正压式呼吸器到危险区检查泄漏点； ④非作业人员撤到安全区。 （2）H2S监测仪第二级报警值应设在30mg/cm3(20ppm)，到达此浓度时现场人员应佩戴正压式空气呼吸器。并采取以下措施： ①戴上正压式空气呼吸器； ②向上级（第一责任人授权人）报告； ③指派专人在主要下风口100m，500m，1000m出进行硫化氢监测，需要时监测可加密； ④实施井控程序，控制硫化氢泄漏源； ⑤撤离现场的非应急人员； ⑥清点现场人员； ⑦切断作业现场可能的着火源； ⑧通知救援机构。 （3）第三级报警值应设置在危险临界浓度150mg/m3(100ppm)，报警信号应与二级报警信号有明显区别，警示立即组织现场人员撤离，并采取以下措施： ①当井喷失控，井口主要下风口100m以远测得硫化氢浓度达到75mg/m3(50ppm)时，按应急程序应： ②由现场负责人或其指定人员向当地政府报告，协助当地政府做好井口500m范围内居民的疏散工作，并根据监测结果确定是否扩大疏散范围； ③关停生产设施； ④设立警戒区，任何人未经许可不得入内； ⑤请求援助。 （4）当井喷失控，经常硫化氢浓度达到150mg/m3(100ppm)的危险临界浓度时，现场作业人员应按预案立即撤离井场。现场总负责人应按应急预案的通讯表通知（或安排通知）其他有关机构和相关人员（包括政府有关负责人）。由施工作业单位和生产经营单位按相关规定分别向其上级主管部门报告。 在采取控制和消除措施后，继续检测危险区大气中的硫化氢及二氧化硫浓度，以确定什么时候方可安全进入。 （5）含硫油井井喷或井喷失控事故发生后，应防止着火和爆炸，按SY/T6426执行。井喷失控后，在人员的生命受到巨大威胁、人员撤离无望、失控井无希望得到控制的情况下，作为最后手段应按抢险作业程序对油气井井口实施点火。 7、地下水和土壤环境保护措施 在项目实施过程中，完全避免地下水环境质量受到影响是不可能的。如不采取合理的地下水污染防治措施，废水中的污染物有可能渗入地下潜水，从而影响地下水和土壤环境质量。只有采用先进的生产工艺，加强生产管理，防止或减少污染物通过各种污染途径污染地下水和土壤，才能减小工程建设对地下水环境的影响程度和影响范围。 根据本工程建设对地下水环境影响的特点，建议本项目地下水环境保护措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等方面进行控制。 7.1 源头控制措施 源头控制主要包括实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （1）采取先进的钻井方案和钻井液体系，对钻井过程中可能发生的泥浆漏失的情况，采用强钻方式快速钻穿漏失层达到固井层位。选用合理泥浆密度，实现近平衡压力钻井，降低泥浆环空压耗，降低泥浆激动压力，从而降低井筒中泥浆动压力，减小泥浆漏失量。工程导管段利用清水钻井液迅速钻进，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水。选用清洁泥浆体系进行钻探，在钻遇含水层时采取边打边下套管的方式，避免穿透含水层。此外，在钻井过程中应加强监控，防止泥浆的扩散污染等。 （2）钻进过程中保持平衡操作，同时对钻进过程中的钻井液漏失进行实时监控。一旦发现漏失，立即采取堵漏防控措施，减少漏失量。井场储备足够的堵漏剂，堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻的种类，建议采用水泥堵漏。 （3）每开钻井结束后的固井作业可有效封隔地层与套管之间的环空，防治污染地下水。固井作业应提高固井质量，建议采用双凝水泥浆体系固井，可有效防止因为井漏事故造成的地下水环境污染。 （4）在钻井完井过程中严格控制新鲜水用量，实行清污分流，减少污水产生量。 （5）作业用药品、材料集中放置在防渗漏地面，防止对地下水和土壤的污染。 （6）钻井过程中应加强钻井废水管理，防止出现废水渗漏、外溢或废水池垮塌等事故。 （7）加强油料的管理和控制，特别应加强和完善油料的控制措施，其主要产生源发电房、机房、油罐区；同时加强废水中污染物的处理工作，尽可能地控制和减轻钻井废水中污染物的浓度。 （8）加强岩屑、废泥浆及其他固体废弃物收集、运输及暂存、处置等过程的环境管理，严格按有关技术规范和规定落实各项防范措施，确保不对地下水造成污染，防止产生新的环境问题，确保废钻井泥浆循环使用。 （9）井场设置清污分流、雨污分流系统。针对污水，将污水排入场内污水截流沟，再依地势或用泵抽入废水罐中。对于清水，场面清水、雨水由场外雨水沟排入自然水系。清污分流排水系统对井场的雨水及钻井废水进行了有效的分离，可以降低因暴雨等自然灾害而导致废水外溢污染浅层地下水的风险。固体废物堆放场应设置防雨设施，并及时处理，防止雨水淋滤导致污染物下渗进入浅层地下水和土壤。 （10）井场废水收集罐的选址避免地质灾害易发区域及影响区域，钻井期间施工人员应加强暴雨季节水池内水位观测，并及时转运废水，确保水池有足够的富余容量；新建池体高度应至少高出地面30cm，四周应设置截排水沟，防止地面径流进入水池中；暴雨季节加强池体周围挡土墙及边坡巡查，防止边坡失稳及挡土墙失效等导致池体垮塌发生废水外溢等事故。 7.2 分区防渗控制措施 对本项目各建设工程单元可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。本项目通过将加强井场防渗等级，避免污染物入渗，采取了分区防渗措施。根据工程各功能单元可能产生污染的地区，划分为重点污染防治区、一般污染防治区。重点污染防治区为对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位：包括钻井井口区域、泥浆储备罐区、柴油罐区、沉砂池、泥浆循环系统等区域，防渗性能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10 -7cm/s的黏土层防渗性能。一般污染防治区为除钻井井口区域以外的井场平台、清污分流区域等，防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10 -7cm/s的黏土层防渗性能；其他区域为非防渗区。 重点防渗区的基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数≤10 -7 cm/s ），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10 -10 cm/s”，本工程应在装卸及存储区域加强防渗措施，即在钻井平台区域（含井口）、泥浆设备场地（含泥浆循环系统、泥浆储备罐区）、岩屑收集罐、柴油罐区围堰在已设计的砼防渗层之上均增加2mm高密度聚乙烯膜，再用水泥砂浆抹面，渗透系数≤10 -10 cm/s，可有效防止污染物入渗，项目分区防渗示意图详见附图7和附图8。 以上防渗措施均按相关要求和规定执行。池体建设完毕后，用清水进行试漏，在无渗漏的前提下方可投入使用。工程采取以上措施后，在一定程度上可以切断地下水的污染途径，措施有效可行。 本项目具体分区防渗方案见表5-3 。 表5-3 项目分区防渗方案一览表 污染防渗区 类别 防渗性能要求 建设项目场地 装置、单元名称 污染防渗区域或部位 重点防渗区 应满足等效黏土防渗层Mb≧6.0m， K≤1×10-7 cm/s的防渗性能 钻井工程 （井场） 钻井基础区域 地面 沉沙池 池底及池壁 柴油罐 地面、四周及底部 泥浆循环系统 （含储备罐区） 装置区的地面、围堰四周及底部 测试作业 废水处理设施及废水储罐 地面、四周及底部 放喷池 池体 / 一般固废暂存区 存放地面铺设土工布防渗 一般防渗区 应满足等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗性能 钻井工程 （井场） 井场平台区 除钻井井口区域外的井场平台地面 发电机房 地面基础 8、项目施工环境管理要求 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目施工期环保管理规章制度； （2）设专人负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）钻井工程中做好废水收集处理工作，不得随意排放。钻井洗井和测试废水确保做到处理后回用，不得外排； （4）施工噪声主要来源于施工机械，应合理布置施工场地的机械和设备，并加盖临时建筑屏蔽噪声，施工机械要合理有序调度，避免在白天的12:00～14:00，禁止在夜间22:00～次日6:00之间施工，如由于工程需要连续施工，应及时通报当地环境保护主管部门批准，并张贴广告让周围居民获知，得到认可。 （5）按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求规范化建设一般固废暂存区，应建有防雨淋、防渗透措施，并做好钻井泥浆、岩屑和污泥的收集和暂存工作，确保全部用于完井后的封井回填。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | / |
| 其他 | / |
| 环保投资 | 本工程总投资1795万元，其中环保投资45万元，约占总投资的2.51%。项目对环境的污染影响集中在施工期。拟建项目“三同时”环境保护竣工验收内容详见表5-4。 表5-4 建设项目环保投资及竣工验收一览表 污染类别 污染源 治理工程内容及技术要求 验收要求 环保投资（万元） 备注 废气 柴油机 废气 使用轻质柴油为燃料，使用符合环保要求的柴油机和发电机 满足上海市地标《大气污染物综合排放标准》（DB31/993-2015）中表2相关限值 / 与主体工程“三同时” 扬尘 设置洒水抑尘设备 / 2 废水 生活污水 临时化粪池 收集处理后给附近村民作农肥 10 钻井废水 采用水基钻井液，钻井废水采用“钻井废弃物不落地随钻处理系统”处理后用于钻井液配置，完井后废水收集后用于封井 循环使用，不外排，完井后废水收集后用于封井 / 测试废水 测试废水配套污水处理设施处理，其中带出的地层水经处理后回注井内保证地层水量平衡，少量废水经处理后在出水储罐中暂存，完井后加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填。 经处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）注水水质指标后回注井内保证地层水量平衡，少量废水经处理后在出水储罐中暂存，完井后加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填，不外排 12 生活污水 设置一座4.0t/d的临时化粪池 定期清运，不外排 4 噪声 机械设备 选用低噪声设备、安装减振降噪措施、柴油机排气口自带消音器，绞车架上设置吸声衬里 施工厂界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值 3.5 固废 废弃泥浆、岩屑、测试废水处理污泥 废弃泥浆、岩屑、污泥经处理、压滤成泥饼后加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填 综合利用，不外排；按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求规范化建设一般固废暂存区 3 生活垃圾 设置若干垃圾桶，集中收集后委托沈巷镇环卫部门统一清运 妥善处置，不外排 0.5 生态 / 控制施工边界，尽量减少施工占地，禁止破坏施工作业区外的地表植被；场地四周设截排水沟及简易沉淀池等水土保持措施，完井后对场地进行复垦 控制占地，设备拆除后无遗留污染物，减少水土流失，除需保留井口外，恢复原有农田功能，进行整理复垦 2 地下水和土壤 钻井基础区域、沉砂池、柴油罐、泥浆循环系统（含储备罐区）采取重点防渗措施 防渗措施应满足等效黏土防渗层Mb≧6.0m， K≤1×10-7 cm/s的防渗性能 6 废水处理设施及废水储罐、放喷池采取重点防渗措施 应满足等效黏土防渗层Mb≧6.0m， K≤1×10-7 cm/s的防渗性能 井场平台区、发电机房采取一般防渗措施 应满足等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗性能 环境风险 二级井控措施、围堰、事故池（依托沉砂池）、15个40m3的废水储罐，制定应急预案 环境风险可接受 2 合计 / 45 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 控制施工边界，尽量减少施工占地，禁止破坏施工作业区外的地表植被；场地四周设截排水沟及简易沉淀池等水土保持措施，完井后对场地进行复垦 | 控制占地，设备拆除后无遗留污染物，减少水土流失，除需保留井口外，恢复原有农田功能，进行整理复垦 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | 临时化粪池 | 收集处理后给附近村民作农肥 | / | / |
|  | 钻井废水 | 采用水基钻井液，钻井废水采用“钻井废弃物不落地随钻处理系统”处理后用于钻井液配置，完井后废水收集后用于封井 | 循环使用，不外排，完井后废水收集后用于封井 |  |  |
|  | 测试废水 | 测试废水配套污水处理设施处理，其中带出的地层水经处理后回注井内保证地层水量平衡，少量废水经处理后在出水储罐中暂存，完井后加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填作业用水。 | 处理出水满足中华人民共和国石油天然气行业标准《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中推荐水质主要控制指标要求 |  |  |
| 地下水及土壤环境 | 钻井基础区域、沉砂池、柴油罐、泥浆循环系统（含储备罐区）采取重点防渗措施 | 防渗措施应满足等效黏土防渗层Mb≧6.0m， K≤1×10-7 cm/s的防渗性能 | / | / |
|  | 废水处理设施及废水储罐、放喷池采取重点防渗措施 | 应满足等效黏土防渗层Mb≧6.0m， K≤1×10-7 cm/s的防渗性能 | / | / |
|  | 井场平台区、发电机房采取一般防渗措施 | 应满足等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗性能 | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声设备、安装减振降噪措施、柴油机排气口自带消音器，绞车架上设置吸声衬里，站场四周设围挡 | 施工场界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 柴油机废气：使用轻质柴油为燃料，使用符合环保要求的柴油机和发电机 | 满足上海市地标《大气污染物综合排放标准》（DB31/993-2015）中标准限值要求 | / | / |
|  | 井场平整、车辆运输扬尘：设置洒水抑尘设备 |  | / | / |
| 固体废物 | 废弃泥浆、岩屑、污泥：经处理、压滤成泥饼后加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填 | 综合利用，不外排；按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求规范化建设一般固废暂存区 | / | / |
|  | 生活垃圾：设置若干垃圾桶，集中收集后委托沈巷镇环卫部门统一清运 | 妥善处置，不外排 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 二级井控措施、围堰、事故池（依托沉砂池）、15个40m3的废水储罐，制定应急预案 | 环境风险可接受 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

1、项目概况 项目名称：皖为页1井钻测录工程项目； 建设单位：中石化华东石油工程有限公司； 建设地点：安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇丰圩村附近，井口中心坐标E118°10′2.89″，N31°31′72.01″； 周边状况：项目东、西、北三侧均为农田、南侧为入场道路； 建设性质：新建（重新报批）； 占地面积：10亩（6667平方米）； 项目投资：本项目总投资1795万元，其中环保投资45万元，约占总投资的2.51%。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类-鼓励类-七、石油、天然气-2、页岩气、油页岩、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发类”，故符合国家产业政策。 3、规划及选址符合性 本项目属于页岩气资源勘查开发类项目，符合《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》规划要求。项目拟选地非基本农田保护区，位于当地乡镇规划区外，不涉及自然保护区和饮用水源保护区等环境敏感目标。最近敏感点姚村距离井口约116m，距最近场界约79m，满环境防护距离要求，项目占地土地利用类型为农田。项目周围无其他明显设施及建筑。因此，工程满足《钻前工程及井场布置技术要求SY/T5466-2013》要求。 4、环境质量现状结论 本项目评价区域内大气环境质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，地表水环境质量良好。区域声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 5、环境影响分析结论 5.1大气环境影响 本项目属于钻井勘探施工，废气污染物排放量少，且排放时间短，在采用高标号、清洁型柴油，对井场进行洒水抑尘、严格控制钻井管线的封闭性的前提下，项目的施工对所在地大气环境的影响是可接受的。 5.2地表水环境影响 本项目施工过程中产生的废水主要为废钻井泥浆、生活污水以及测试废水。废钻井泥浆经“钻井废弃物不落地随钻处理系统”处理后，回用于钻井作业不外排。生活污水经临时化粪池收集后定期清运，作为农肥，不外排。完井后钻井废水用于封井。项目测试废水配套污水处理设施处理，其中带出的地层水经处理满足中华人民共和国石油天然气行业标准《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中推荐水质主要控制指标要求后回注井内保证地层水量平衡，少量废水经处理后在出水储罐中暂存，完井后加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填。 5.3声环境影响 钻井期间噪声对周围环境的影响为短暂影响，随着工程的完工，噪声影响随即消失。通过对井场厂界及最近敏感点的噪声预测，井场厂界噪声排放可满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准限值，最近敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 5.4固体废物环境影响 本项目产生的固体废物主要为废钻井泥浆、岩屑及施工人员生活垃圾。测试废水处理污泥、岩屑随废钻进泥浆经压滤成泥饼与加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填。生活垃圾经垃圾桶收集后，由沈巷镇环卫部门统一清运。 5.5生态环境影响 工程的建设将临时占用土地，如果处置不当还可能造成水土流失。钻前施工采用钢板铺设的方式对井场道路、设备区地面进行了平整，钻井过程中各类钻井设备均安装于钢板上，车辆进出均依托钢板铺设而成的临时道路。通过采取以上施工方式，能将施工期对原有农田土壤影响降到最低。工程建设施工结束后，临时占地采取切实可行的迹地恢复措施，土地功能将得以恢复，有效削弱了对生态环境的影响。 5.6环境风险分析 本工程钻井期间存在一定的环境风险，可能对大气环境、地表水、地下水、生态环境、土壤环境等造成影响。项目通过采取有效的风险防范措施，其发生事故的概率极低；通过建立突发事故应急预案后，事故对环境的影响能降至最低限度。环境风险属可接受水平。 6、环境影响评价总体结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合相关规划要求。本项目施工过程中只要认真、全面地落实本报告中提出的各项环保措施，并加强项目施工阶段的环境管理和监控的前提下，从环境影响的角度出发，本评价认为皖为页1井钻测录工程是可行的。 7、建议 （1）建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理。施工人员应坚持文明施工，并自觉遵守国家有关法律、法规，同时建设单位应采取相应的措施加强管理力度，将产生的污染减少到最低限度。 （2）优化场区设备布局，优化施工时序，做好施工设备的保养，减少噪声对环境的影响。

# Text boxes

井场及道路建设

设备搬运及安装

废水、噪声、扬尘、固废

植被破坏、水土流失

钻前作业

钻井（取心、固井）

柴油发电机组、空压机、钻井机等

噪声、废气

泥浆泵

钻井泥浆

噪声

井底返

排泥浆

振动筛、泥浆罐

泥浆罐

回收泥浆

噪声

气液分离

完井搬迁、废弃物处置

废水池

岩屑池

污泥

废水

废岩屑、废泥浆

岩泥饼

用于封井回填

处理后回用

测试作业

测井、录井

封井

废水处理设施

返回井内和作为封井回填用水

废水

洗井

废水

气

气

点火

废气

废水

钻井泥浆

自来水

临时化粪池

农肥

2.4

生活用水

0.48

1.92

1.92

井场洒水

0.2

新鲜水

1.4

钻井设备冲洗、洗井

0.2

钻井废弃物不落地随钻处理系统

泥饼携带1

配制钻井液

2.7

2.5

2.4

3.9

新鲜水

污水处理设施

2.67

井内测试

作业带出

测试作业

0.27

地层水6.67

水罐

0.2

3.9

2.4

回注井内

地层水6.67

2.4

2.4

水罐暂存，后期加入水泥、石灰等固结剂用于封井回填

304.78

钻井泥浆

封井回填

三开钻井岩屑

二开钻井岩屑

一开钻井岩屑

弃置泥浆

泥浆回收利用

水泥、石灰等固结剂

358.57

53.79

63.4

53.79

202

329.6

64.2

测试污泥

0.3

304.78

封井回填，不外排