# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2万吨10.9级以上紧固件项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-340208-04-01-774927 |
| 建设单位联系人 | 贾进英 | 联系方式 | 17713058805 |
| 建设地点 | 芜湖三山经济开发区孙滩路9号 |
| 地理坐标 | 北纬31°12’520’’，东经118°11’319’’ |
| 国民经济 行业类别 | C3482紧固件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34； 通用零部件制造348 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 安徽芜湖三山经济开发区管委会经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 三经发[2021]92号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 12.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.125% | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 5300m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》 （安徽省环境保护厅，皖环函[2014]654号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划环评及其审查意见相符性分析 根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见，芜湖三山经济开发区主导产业为装备制造、现代物流、电子信息，本项目主要从事紧固件生产，使用先进的生产工艺和装备，采用高水平的污染治理措施，符合芜湖三山经济开发区产业定位要求。 综上所述，本项目符合芜湖三山经济开发区总体规划及产业定位要求。 2、规划用地相符性分析 本项目位于芜湖三山经济开发区孙滩路9号，本项目建设用地性质属于芜湖三山经济开发区总体规划中的工业用地，芜湖三山经济开发区总体规划图见附图五。且项目区周边无环境敏感区，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加强推进改善环境质量。判定本项目与“三线一单”相符性见表1-1。 表1-1 项目与“三线一单”相符性 序号 内容 要求 本项目情况 相符性 1 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据安徽省环境保护厅皖环函【2017】1264号“安徽省环保厅关于征求安徽省生态保护红线规定方案（审议稿）意见的函”，本项目位于芜湖三山经济开发区，属于开发区规划中确定的工业用地，远离国家级和省级禁止开发区域、以及其他有必要严格护的各类保护地 相符 2 环境质量底线 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。 根据芜湖市2019年环境质量公报，芜湖市大气环境质量属于非达标区，根据现状监测结果，项目周围地表水、声环境质量均可满足相关质量标准要求；项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放。 相符 3 资源利用上线 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。 根据规划，项目用地为工业用地。项目年用水量为1280m3，年耗电量为50万kWh，不属于高能耗企业。 相符 4 环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不在《芜湖市企业投资项目负面清单（2014年本）》；本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《安徽省工业产业结构调整目录（2007年本）》其中允许类，项目符合国家和地方产业政策。 相符 由上表可知，建设单位在落实“报告表”提出的各项污染防治措施及环境管理要求的前提下，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。 2、与《中共芜湖市委 芜湖市人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》（芜市发[2018]18号）相符性分析 表1-2 本项目与“芜市发[2018]18号文”要求相符性分析 序号 具体要求 本项目情况 相符性 1 严禁1公里范围内新建项目。2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停止搬迁 本项目位于芜湖三山经济开发区孙滩路9号，距离长江干流约4.6km，项目选址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内 相符 2 严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建向门外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目 本项目不属于重化工、重污染类，项目不属于长江干流岸线5公里范围内禁止建设项目 相符 3 严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 本项目在符合项目准入门槛、严格执行环境保护标准、严格履行项目环评审批前置条件、落实生态环保、安全生产、能源节约要求的前提下，项目符合长江干流岸线15公里范围内项目管理要求 相符 由上表可知，本项目距离长江干流约4.6km，，不在“长江干流及主要支流岸线1公里范围内”，不属于重化工、重污染类，项目不属于长江干流岸线5公里范围内禁止建设项目。本项目产生的各污染物全部合规达标，符合文件要求。 3、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 表1-3 本项目与皖发[2018]83号文要求相符性分析 序号 文件内容 具体要求 项目情况 相符性 1 优化产业布局 各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求 项目位于芜湖三山经济开发区孙滩路9号，用地性质为工业用地，本项目从事紧固件生产，符合规划要求 相符 2 严控“两高”行业产能 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。修订《产业结构调整指导目录》，提高重点区域过剩产能淘汰标准。重点区域加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，力争2020年炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右。严防“地条钢”死灰复燃。 本项目从事紧固件生产，不属于“两高”行业；本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类；本属于不属于《安徽省工业产业结构调整目录（2007年本）》其中鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，本项目符合国家和地方产业政策 相符 3 强化“散乱污”企业综合整治 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水 平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。京津冀及周边地区2018年底前全面完成；长三角地区、汾渭平原2019年底前基本完成；全国2020年底前基本完成。 本项目位于芜湖三山经济开发区孙滩路9号，属于芜湖规划中确定的工业用地，不属于“散乱污”企业 相符 4 深化工业污染治理 持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020 年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。对开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 本项目不产生工业废气，产生的废水主要为生活废水，经化粪池处理后，达接管标准后进入滨江污水处理厂进行处理。 相符 综上所述，本项目符合《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 芜湖普华钢铁制造有限公司拟投资10000万元，租赁芜湖三山经济开发区芜湖优联泰克工业发展有限公司现有厂房，占地面积5300m2，购置数台国内外先进的生产设备，建设年产2万吨10.9级以上紧固件项目，项目建成后，可形成年产2万吨10.9级以上紧固件的生产规模。项目已于2021年1月18日经安徽芜湖三山经济开发区管委会经济发展局批准备案，批准文号为三经发[2021]92号（见附件一）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，项目应履行环境影响评价手续。结合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部第16号令，2020年11月30日）中对有关建设项目的分类管理要求，本项目属于“三十一、通用设备制造业34；通用零部件制造348”类中 “其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”项目，按照要求确定该项目环境影响评价形式为环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。在对现场进行了详细踏勘、资料收集等基础后，结合当地有关规划和环境质量现状情况，编制了本项目环境影响报告表。 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3482紧固件制造，对照《固定污染源排污许可证分类管理名录》（2019年版），相关内容如下： 表2-1 固定污染源排污许可分类管理名录对照表 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 二十九、通用设备制造业34 83 锅炉及原动设备制造341，金属加工机械制造342，物料搬运设备制造343，泵、阀门、压缩机及类似机械制造344，轴承、齿轮和传动部件制造345，烘炉、风机、包装等设备制造346，文化、办 公用机械制造347，通用零部件制造348，其他通用设备制造业349 涉及通用工序重点管理的 涉及通用工序简化管理的 其他 对照上表内容，本项目不涉及通用工序重点管理和简化管理，属于排污许可中“登记管理”，芜湖普华钢铁制造有限公司已于2021年4月29日填报了固定污染源排污登记，登记编号：91340208MA2WU4J05H001W（见附件七）。 2、产品方案 项目主要产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号 产品 年产量 单位 1 10.9级以上紧固件 2万 吨/年 3、项目建设内容 项目主要工程内容及规模见下表： 表2-3 建设项目组成内容一览表 工程类别 工程名称 建设内容和规模 主体工程 生产车间 建筑面积约5300m2，整个车间呈矩形布置，生产车间内主要包括生产区域、原材料区、成品区、办公区等，生产区域内根据工艺流程摆放剪板机、多工位高速全自动冷墩机、数控车床等生产设备 辅助工程 办公区 建筑面积约100m2，位于生产车间东北角，用于工作人员办公与临时休息 仓储工程 原材料区 建筑面积约700m2，主要用于存放原材料，位于车间中部北侧 成品区 建筑面积约900m2，主要用于存放成品，位于车间中部南侧和西南角 公用工程 供水系统 由市政给水管网提供，项目用水主要为职工生活用水和冷却循环用水，新鲜水用量为1344 m3/a。 排水系统 实行雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网；本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入滨江污水处理厂深度处理，最终排入长江 供电系统 由市政供电系统供给，用电量约50万kw•h/a 环保工程 废水处理措施 实行雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网；本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入滨江污水处理厂深度处理，最终排入长江 噪声防治措施 隔振、减振措施 固废处置措施 生活垃圾收集中收集委托环卫部门清运 设置一般固废间，占地面积约10m2，废边角料经收集后外售 设置危废间，占地面积约10m2，废机油委托有危废处理资质的单位处理 4、主要生产设备 项目主要设备情况见下表所示。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号 主要设备名称 型号 数量 单位 1 钢筋加热调制生产线设备 / 2 条 2 多工位高速全自动冷墩机 C640 2 台 3 剪板机 z32 1 台 4 切料机 C616 1 台 5 数控车床 C618 5 台 6 50型立钻 Z50 10 台 7 新型对钻 AZ32-DZ40 2 台 8 自动冲床 100T-300T 1 台 9 攻丝机 GM32/GM36/GM40 3 台 10 微型平面车床 C100 10 台 11 自动数控割板机 6M*2.2 M 1 台 12 自动成型螺旋筋成型机 LX16 1 台 5、主要原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源使用情况如下表所示： 表2-5 项目主要原辅材料使用情况一览表 序号 名称 年用量 最大储存量 单位 1 PSB400精轧螺纹钢 12000 1500 t/a 2 45#圆钢 5000 800 t/a 3 40CR钢 3500 500 t/a 4 水溶性淬火液 0.5 0.1 t/a 5 机油 0.5 0.1 t/a 水溶性淬火液：主要成分为亚硝酸钠（分子式：NaNO2）、磷酸钾（分子式：K3PO4），重量百分含量约为1%~5%、0%~1%，不易燃，相对密度：1.078g/cm3（20℃），在正常条件下化学性质稳定，无反应性。 6、项目平面布局 本项目租赁空厂房，占地5300平方米，整个车间呈矩形布置，生产车间内主要包括生产区域、原材料区、成品区、办公区等，生产区域内根据工艺流程摆放剪板机、多工位高速全自动冷墩机、数控车床等生产设备，按照产品生产工艺流程，按顺序合理布局生产设备位置。 可有效利用现有厂房，节省空间和物力资源，有利于生产运行过程中各部门的协作，提高生产效率。项目总平面布置根据消防、安全、环保等规范要求设计，合理利用场地和各项公用设施。项目车间平面布置见附图三。 综上分析，项目总平面布局合理、可行。 7、项目周围环境 本项目位于芜湖三山经济开发区孙滩路9号，中心地理位置坐标为北纬31°12'520''，东经118°11'319''。项目北侧和西侧为东侧为芜湖优联泰克工业发展有限公司厂房，东侧为空地，南侧为芜湖电工机械有限公司、易通驾校。项目周边环境概况图见附图二。 8、项目劳动定员与工作制度 劳动定员：本项目劳动定员80人。 工作制度：年工作320天，实行两班制，每班8小时工作制。本期建设暂不提供食堂，采用订餐形式，不提供住宿。 9、项目公用工程 （1）给水： 本项目位于开发区供水管网覆盖范围内，水源由原厂区供水干管引入自来水，不需加压和二次净化。项目用水依托已建设管网供水，项目用水主要为职工生活用水和冷却循环用水，本项目新鲜水用量为1344m3/a。 （2）排水： 排水系统采用雨、污分流制。本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，产生量约为1024m3/a，生活污水经化粪池处理达标后，与通过市政污水管网排入滨江污水处理厂深度处理，最终排入长江。雨水为地面有组织排放，进入沿道路两侧敷设的排水暗管，进入开发区雨水系统。 项目用水和排水情况如下： ①生活用水 项目建成后共有80人在厂内工作，均不在厂内食宿。参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年修改）及相关用水指标中关于企业生活用水的规定，厂内员工生活用水定额按50L/人·d，员工年工作日320天，则厂区职工生活用水量为1280m3/a。污水排放系数以0.8计，则项目生活污水排放量为1024m3/a。 ②循环冷却补充用水 本项目生产设备需使用冷却水，设置有单独的冷却塔，冷却水循环使用，定期补充新鲜水，根据建设单位提供资料，冷却水补水量约为0.2m3/d（64m3/a），在循环使用中损耗掉，项目冷却水不外排。 水平衡图如下： 图2-1 项目水量平衡图（m3/a） （3）供电： 开发区供电设施齐全，电力供应充足。项目供电由当地市政电网提供，项目年总耗电量约为50万kw•h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺见图2-1。 图2-2 生产工艺及产污环节图 （1）下料：根据产品设计的要求，使用切料机、割板机等设备对外购的钢材原料进行切割，该工段产生的污染物为废边角料。 （2）冷镦、机加工：冷镦机是以墩为主专门用来批量生产螺母螺栓等紧固件的专用设备。冷镦是一种利用金属在外力作用下所产生的塑性变形，并借助于模具，使金属体积作重新分布及转移，从而形成所需要的零件或毛坯的加工方法；对于无法进行冷镦处理的工件使用车床、冲床等设备进行机加工处理。该工段产生的污染物为废边角料。 （3）螺纹加工：螺母螺纹通过丝锥，在攻丝机上对螺纹进行攻丝。该工段产生的污染物为废边角料。 （4）淬火：将螺纹加工后的工件送入感应加热调制生产线进行调质热处理，调质热处理是淬火加高温回火的双重热处理，其目的是使产品具有良好的综合机械性能。淬火是将工件加热到某一适当温度并保持一段时间(1h)，随即进入淬冷介质中快速冷却的工艺。本项目淬火液为水溶性淬火液，主要成分为亚硝酸钠、磷酸钾，不含有机成分，淬火液循环使用，定期补充损耗量，使用过程无废液外排。加热温度为700～800℃，加热方式为电加热，该过程不产生污染物。 （5）回火：回火是将淬火后的工件加热到适当温度(800～900℃)，加热方式为电加热，保温若干时间(1h)，然后缓慢或快速冷却，该过程不产生污染物。 项目运营期主要污染工序及污染因子见下表。 表2-5 运营期主要污染工序一览表 污染类别 污染源编号 产生工序 主要污染因子 废水 生活污水 日常生活 COD、BOD5、SS、NH3-N 噪声 设备噪声 设备运行 机械噪声 固废 废边角料 冷镦、机加工、螺纹加工 金属 生活垃圾 日常生活 生活垃圾 废机油 设备养护 废油 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于芜湖三山经济开发区孙滩路9号，本项目为新建项目，租赁芜湖优联泰克工业发展有限公司已建成空置厂房进行生产，该厂房为标准化厂房，自建设以来，未发生过环境污染事件，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，需调查项目所在区域环境质量达标情况，判定所在地区域是否为达标区，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。一、二级评价还需补充现状监测，用于区域污染物环境质量现状评价以及环境影响预测。三级评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况。 根据《2019年芜湖市生态环境状况公报》，全年环境空气优良天数为260天，优良率71.82%，轻度污染88天，中度污染12天，重度污染2天，中度及以上污染天数较2去年减少11天。 2019年，芜湖市以NO2为首要污染物的天数为51天，占16%；以O3（日最大8h平均）为首要污染物的天数为150天，占47%；以PM10为首要污染物的天数为17天，占5%，以PM2.5为首要污染物的天数为103天，占32%。 2019年SO2、PM10、PM2.5等三项污染指标浓度年均值较2018年均有所下降，NO2污染指标年均值与2018年持平。 2019年，芜湖市共设置9座空气质量监测站点。其中，市区设置5座，所辖4县每县设置1座，所有站点均采用空气质量自动监测系统监测。以下为首要污染物浓度汇总表，详细见表3-1。 表3-1 各区域污染物年平均浓度值一览表 （单位：μg/m3） 区域 监测点名称 SO2 NO2 O3 PM10 PM2.5 镜湖区 监测站 9 40 173 61 43 弋江区 四水厂 8 44 170 62 42 经开区 科创中心 10 39 180 65 46 鸠江区 济民医院 10 36 172 60 44 三山区 扬子学院 10 28 186 76 47 无为县 无为县环保局 10 38 184 90 45 芜湖县 芜湖县城南站 11 26 196 62 39 繁昌县 繁昌县老年大学 10 23 185 67 44 南陵县 南陵县交通局 11 30 173 69 43 年均标准值 60 40 200 70 35 注：O3数值为日最大8小时滑动平均值第90百分位数。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市空气质量达标。 空气环境质量评价结果分析：9个监测点中，三山区的杨子学院监测点所属本项目区域，根据该监测点数据判定，项目所在区域为环境空气质量不达标区域，超标因子为PM2.5与PM10。因此判定本项目所在区域为环境空气质量不达标区域。 根据《芜湖市大气污染防治行动计划实施方案》、《芜湖市进一步加强高污染燃料禁燃区管理工作实施方案》等工作文件，芜湖市通过加快重点行业工业企业治理，对电力、钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业实施烟气排放超标改造，开展VOCs（挥发性有机化合物）综合治理，落实扬尘整治措施，强化移动源污染监管，加强燃煤锅炉小锅炉淘汰、餐饮油烟治理等措施改善环境空气质量。芜湖市已开展大气环境质量限期达标规划的制定工作，待达标规划工作完成后，芜湖市大气环境质量可全面达标。 2、地表水环境质量 本项目引用安徽省中望环保节能检测有限公司为《芜湖市鑫磊金属材料再生利用有限公司废旧金属物资回收、报废汽车拆解项目环境影响报告书》进行的地表水环境现状监测数据，监测时间为2019年3月2日~3日。监测断面为滨江污水处理厂排污口上游500m到下游2000m处，本项目废水接管滨江污水处理厂处理达标后排放，故本项目引用的数据均满足导则要求。 （1）监测断面布设 本次监测断面及指标见表3-2。 表3-2 地表水环境监测断面一览表 断面编号 监测断面 监测水体 监测因子 监测断面功能 W1 滨江污水处理厂排污口上游500m 长江 pH、COD、BOD5、氨氮、TP、石油类、粪大肠菌群 对照断面 W2 滨江污水处理厂排污口下游500m 混合断面 W3 滨江污水处理厂排污口下游2000m | 消减断面 （2）监测时间和频率 采样时间为2019年3月2~3日，连续2天，每天采样2次。 （3）水质监测项目 水质监测项目包括常规水质参数和特征水质参数。具体项目为pH、COD、BOD5、氨氮、TP、石油类、粪大肠菌群及水温等有关水文要素。 （4）水质分析方法 水质分析方法按国家环保局编制的《水和废水监测分析方法》第四版执行。 （5）水质现状监测结果 地表水水质现状监测结果统计见表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测 点位 日期 监测项目 pH COD BOD5 氨氮 TP 粪大肠菌群数MPN/L 石油类 W1 3.2 7.15 15 2.5 0.65 0.12 1700 0.03 3.3 7.14 16 2.7 0.875 0.13 1800 0.02 W2 3.2 7.13 17 3.3 0.924 0.15 2400 0.04 3.3 7.11 18 3.1 0.933 0.17 2500 0.03 W3 3.2 7.15 15 2.7 0.871 0.13 2100 0.03 3.3 | 7.14 17 2.6 0.883 0.14 2200 0.04 评价标准 6~9 20 4 1.0 0.2 10000 0.05 （6）水质现状评价结果 根据单因子指数计算公式和地表水环境评价标准，地表水监测断面水污染物的标准指数计算结果见表3-4。 表3-4 地表水监测断面各监测因子污染指数表 断面 监测项目 pH COD BOD5 NH3-N 总磷 粪大肠菌群数MPN/L 石油类 W1 0.08-0.075 0.8 0.675 0.875 0.65 0.18 0.6 W2 0.069-0.058 0.9 0.825 0.933 0.85 0.25 0.8 W3 0.08-0.075 0.85 0.675 0.883 0.7 0.22 0.8 标准 限值 6－9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤10000 0.05 从上表可以看出，评价河段各断面每个测点的监测因子标准指数均小于1，达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准限值，能满足地表水III类水体功能要求，地表水环境总体质量状况良好。 3、区域声环境状况 根据《2019年芜湖市生态环境状况公报》，2019年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率97.5%。由此可知，项目所在区域声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，声环境质量良好。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于芜湖三山经济开发区孙滩路9号，根据对项目地址周围的实地勘查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据本项目的污染特征及项目所在区域的环境质量现状，项目环境保护对象及其保护级别见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境要素 保护对象名称 坐标 方位 距离（m） 功能区 规模 环境功能 X Y 环境空气 莲花新城 85 310 东北 332 居住 约2500人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类功能区 地表水 长江 / / 西北 4.6km / 大型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类 声环境 厂界四周 / / / 1m / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目运营期废水主要为生活污水，经厂内预处理达到达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入污水管网，经滨江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。排放标准详见下表。 表3-6 废水排放标准 单位：mg/L，pH为无量纲 执行标准 pH COD BOD5 SS 氨氮 GB8978-1996三级 6~9 500 300 400 -- GB18918-2002中一级A 6~9 50 10 10 5（8） 注：*括弧外数值为水温＞12℃时控制指标，括弧内数值为水温≤12℃时控制指标。 2、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中内容；危险固体废弃物的贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单规定。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物总量控制是我国“九五”期间重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国改善环境质量的一套行之有效的管理手段。 根据《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2013]37号），目前国家对化学需氧量COD（化学需氧量）、NH3-N（氨氮）、SO2（二氧化硫）、NOx（氮氧化物）、烟粉尘、VOCs（挥发性有机物）等六种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 水污染物建议总量控制指标如下： 废水接管量：水量：1024t/a、COD：0.256t/a、NH3-N：0.0256t/a； 最终排放量：水量：1024t/a、COD：0.0512t/a、NH3-N：0.00512t/a。 该部分COD、NH3-N排放量纳入滨江污水处理厂总量控制指标中，本项目污染物排放总量由当地环保主管部门通过区域平衡予以核准分配。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于芜湖三山经济开发区孙滩路9号，施工期主要为设备安装调试，对周围环境影响较小，故不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水环境影响和保护措施 1、废水污染源 根据工程分析，项目运营期生活污水产生量1024t/a，污水经租赁厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网，废水污染物排放浓度COD 250mg/L、BOD5 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L。 项目营运期不产生生产废水，用水主要包括生活污水。 项目建成后共有80人在厂内工作，均不在厂内食宿。参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年修改）及相关用水指标中关于企业生活用水的规定，厂内员工生活用水定额按50L/人·d，员工年工作日320天，则厂区职工生活用水量为1280m3/a。污水排放系数以0.8计，则项目生活污水排放量为1024m3/a。 项目废水产生、处理及排放情况见下表。 表4-1 项目废水污染物浓度产生及排放情况一览表 单位：mg/L 污染物 废水量 t/a 污染物 名称 污染物产生情况 拟采取的处理方式 处理后 外排环境量 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活废水 1024 COD 350 0.358 化粪池 250 0.256 50 0.0512 BOD5 180 0.184 150 0.154 10 0.0102 SS 200 0.205 150 0.154 40 0.0410 NH3-N 25 0.0256 25 0.0256 5 0.00512 2、废水接管可行性分析 本项目位于滨江污水处理厂的服务范围内，本项目产生的生活污水经处理后可接管市政污水管网，排入滨江污水处理厂处理。本次评价就项目污水接管进行分析： ①接管处理能力分析 目前滨江污水处理厂处理能力为3万m3/d，目前该厂处理能力尚有余量，本项目建成后废水总排放量约为1024m3/a，折算至每日约3.2m3，废水排放量占污水处理厂的总负荷比重较小。本项目所在位置的污水管网已经铺设完成，并与污水处理厂连通，可接入污水处理厂处理。 ②接管水质可行性分析 滨江污水处理厂采用处理工艺多模式A2/O处理工艺，同时出水采用紫外线消毒工艺。工艺流程技术先进成熟，设计科学合理，具有运转可靠。污水厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。本项目污水经预处理后可满足污水处理厂接管标准要求。 根据上述分析，本项目产生的生活污水经化粪池预处理后，接管至滨江污水处理厂集中处理是可行的。本项目运营期废水接入污水处理厂处理处理后，最终排入长江的总量为COD：0.0512t/a、NH3-N：0.00512t/a，对地表水环境影响较小。 二、噪声环境影响和保护措施 1、噪声源强 根据调查，项目投产后噪声主要来自于生产设备运行噪声。根据同类型装置的类比调查，各设备声源的等效声级见下表。 表4-2 主要噪声源的声级表 单位：dB(A) 序号 噪声源 数量（台/套） 噪声声压级 拟采取降噪措施 1 多工位高速全自动冷墩机 2 80 隔声、减振 2 剪板机 1 80 3 切料机 1 80 4 数控车床 5 80 5 50型立钻 10 80 6 新型对钻 2 80 7 自动冲床 1 80 8 攻丝机 3 75 9 微型平面车床 10 80 10 自动数控割板机 1 80 11 自动成型螺旋筋成型机 1 75 2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 式中： LW—倍频带声功率级，dB； DC—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数 DI加上计到小于 4π 球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ 。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； A div—几何发散引起的倍频带衰减，dB； A atm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； A bar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； A misc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级LP（r0）时，相同方向预测点位置的倍频带声压级LP（r）可按下式计算： 预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中： LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： 或 A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为 500Hz的倍频带作估算。 （2）计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： — 某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； — 某个声源的倍频带声功率级，dB； — 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； — 房间常数，㎡； — 方向性因子。 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 计算室外靠近围护结构处的声压级： 将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级： 式中：— 透声面积，㎡。 （3）噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，则预测点的总等效声级为： 式中： — 计算等效声级的时间，h； — 室外声源个数； — 等效室外声源个数。 （4）预测值计算： 式中Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）。 Leqb——预测点背景值，dB（A）。 3、预测结果 拟建项目运行时昼间、夜间的预测噪声排放值结果见下表所示。 表4-3 噪声排放预测结果 单位：dB(A) 预测点位 昼间 夜间 预测值 标准值 预测值 标准值 东厂界 49.6 65 43.8 55 南厂界 48.7 65 42.2 55 西厂界 50.4 65 45.2 55 北厂界 48.2 65 44.7 55 根据预测结果，拟建项目正常运营时，其厂界环境噪声能做到达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准排放，因此拟建项目实施后对周围声环境的影响很小。 4、噪声污染防治措施 本项目的噪声源来源于生产设备运行时产生的噪声，这些噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 |

|  | 三、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目固体废物主要为一般固废、危险废物及员工生活垃圾。 （1）废边角料 根据企业提供资料，项目在脱胶等过程会产生少量废边角料，共约为50t/a，经收集后外售。 （2）生活垃圾 项目员工80人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年工作时间320天，则项目生活垃圾产生量为12.8t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。 （3）废机油 本项目机械设备养护使用机油，废机油产生量约0.2t/a，根据《国家危险废物名录》，属于危废HW08，废物代码为900-249-08，应委托有危废处理资质的单位回收处理。 本项目固体废物产生情况见下表。 表4-4 运营期固体废物产生、鉴别及处置措施一览表 序号 废物 名称 废物 类别 废物代码 产生工序/装置 形态 有害 成分 产废 周期 估算产生量（t/a） 危险 特性 防治 措施 1 废边角料 一般工业固废 冷镦、机加工等 固 / 1次/d 50 / 外售综合利用 2 生活垃圾 / / 固 / / 12.8 / 环卫清运 3 废机油 危险废物 900-249-08 设备养护 液 废油 1次/月 0.2 In 委托资质单位处置 本项目运营产生的固废主要为原料使用产生的废边角料及员工产生的生活垃圾等。 废边角料属于一般工业固废，收集后暂存于一般固废仓库，位于生产车间南侧，占地面积约10m2，库容约10吨，定期外售给物资回收部门回收利用，生活垃圾垃圾桶集中收集后委托环卫部门清运；废机油属于危险废物，收集后暂存于危险废物仓库，位于生产车间南侧，占地面积约10m2，库容约10吨，定期委托有资质单位回收处置。 2、固废环境影响分析和保护措施 （1）一般工业固废 建设项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （2）危险废物 危废暂存场所污染防治措施要求： 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 ①危险废物贮存容器要求 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ②危险废物贮存设施的设计要求 危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄露液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄露的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。 ③公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 ④危险废物的去向 本项目产生的危险废物主要是废机油（HW08），产生量约0.2t/a。由于项目尚未建成投产，企业暂时无法确定危险废物处理单位。根据安徽省生态环境厅2019年7月发布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本环评列出了邻近区域内几家持有相应危险废物经营许可证的资质单位，可供企业参考。待项目竣工后企业应根据所产生的危险废物量及种类及时与相应类别的资质单位签订危险废物委托处理协议，并定期将危险废物交给该企业进行处理。 表4-5 相应危险废物处理资质单位基本情况一览表 序号 名称 地址 危废经营许可证编号 经营类别 1 芜湖海创环保科技有限公司 芜湖市繁昌 340222002 HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW34、HW39、HW45、HW49 2 安徽超越科技有限公司 滁州市南谯区 341103001 HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW29、HW32、HW34、HW37、HW38、HW39、HW40、HW41、HW42、HW45、HW49 ⑤危险废物的运输 本项目产生的危险废物应由处置单位方负责运输，并配备受过专业培训的工作人员，司机和押运人员须携带上岗证、准运证，并持有危险废物转移联单。运输均采用专用车辆，运输工具表面按标准设立危险废物标识，不得超载，有发生撞车、翻车等事故的应急措施。按照物料的不同危险特性，采用适当的装运措施，运输危险废物的车辆应严格遵守危险品交通运输法律法规的要求，在可能情况下绕过城市主要街道、居住区、疗养区、饮用水源保护区、自然保护区等。一般情况下，在运输途中不会产生物料的散落或泄漏，不会对沿途环境造成不利影响。 采取上述措施处理后，项目产生的各类废物均得到了合理的处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
|  | 四、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水导则》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“71、通用、专用设备制造及维修”中“其他”，属于Ⅳ类项目，不需要进行地下水评价。 |
|  | 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”，属于Ⅲ类项目；本项目属于污染影响型，占地面积＜5hm2，为小型；项目所在区域为工业用地，租赁厂房，土壤环境敏感程度属于“不敏感”。 对照污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价。 |
|  | 六、环境风险分析 1、风险调查 危险物质数量和分布情况见下表。 表4-6 危险物质数量和分布情况 序号 设施名称 物料名称 最大存在总量量（t） 1 原料仓库 机油 0.1 2、环境风险潜势初判 建设项目危险物质数量与临界量比值（Q）按下式计算： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-7 项目Q值确定表 序号 危险物质名称 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t Q值 1 机油 0.1 10 0.01 建设项目 Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 3、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目风险评价等级判定为简单分析。 表4-8 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 4、环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）附录A及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中内容，可判定本项目生产过程中涉及的机油为易燃液体。储存危险物质的场所具有一定的风险性。 5、环境风险分析 储存的原辅材料，会因保存条件的变化（如保存温度变化、包装密封性变化、易发生反应的不同化学品混存等）或保存期增加而出现各种泄漏的隐患。原料库、危化品库的安全，亦可能在外界因素的冲击下减弱（如面临恶劣天气、电气故障、失火和爆炸等），进而引发出化学品泄漏事故。 根据资料调研，在储存过程中，发生原料容器因搬运碰撞发生破损或倾倒而泄漏的事故几率为每年10-3，引起原料泄漏发生火灾爆炸的事故几率为每年10-7。 一旦发生泄漏事故，液态化学品会漫流于地面，如果没有任何防范措施将导致地面、原料、设备等的污染，因此，必须加强事故风险的防范措施。 项目原料的运输、储存过程中可能存在着泄露，虽然存在一定的环境风险，但由于贮存、使用量少，并且不存在剧毒成份，事故源均较小。发生原料泄漏事故时，因泄漏原料量少，且有害成分比重不大，对周围影响不大。 项目在生产过程中使用易燃、可燃、有毒有害物质，必须引起高度重视，以防火灾、爆炸、有毒有害物质扩散事故的发生。火灾对周围大气环境的影响主要为散发出的热辐射，如果热辐射非常高，会引起周围其他易燃物质的燃烧。 6、环境风险防范措施和应急要求 为避免因事故性排放而造成的对环境的污染，企业应根据国家环保部环发[2012]77号文件的要求，通过本报告中有关污染事故的影响分析，提高环境污染的风险意识，加强安全生产的管理，制定重大环境事故发生的应急计划以消除事故隐患，提出解决突出性事故的应急办法。 （1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目所在地及周边用地均为工业用地，不属于环境敏感区。项目所在区域内无水源保护区等环境敏感点，从选址上可在一定程度上避免对周围的环境影响。 项目在总图设计时须设置一定的安全防护距离和防火间距，应有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所，符合防范事故要求。厂区主干道、支干道路面宽度能保证消防、急救车辆通畅到达各个区域。为防止火灾发生事故的影响，在平面布置时，散发烟尘、水雾和噪音的生产装置应布置在全年最小风频率的上风向。 项目在设计时，应根据建筑物的耐火等级、厂房（库房）类别等因素，按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2016)的要求，合理确定建筑物间距。对生产车间和仓库还应按照《建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)》和《火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013)》设置消防系统，配备必要的消防器材。 （2）危险品贮运安全防范措施 项目所用各类化学品等均采用罐车运输和桶装，运输过程中应避免受到碰撞、震动、摩擦和挤压，以保持相对稳定状态，减少运输过程中的风险事故。运输过程应执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12465-2009）和《危险货物运输规则》的相应要求。 企业对含易燃、可燃、有毒有害化学品单独存储、分区存放，并有明显的界限，严禁将含化学品的物料混合储存。库房明显处应悬挂防火、禁火的标牌。 本项目油库的贮存量较小，油库采取防腐防渗措施，油库的储罐区桶装油间地面设置地沟和收集池，发生泄漏时可以将渗漏液收集排入收集池，再委托相关单位处理。 （3）物料泄漏事故的防范措施 泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此，本次评价要求项目单位在生产设备的选用上应选择较好的设备、精心设计，同时认真的管理，提高操作人员的责任心。 桶体泄漏时及时用木楔或胶块堵漏。车辆运输途中发生泄漏时少量泄漏可采用木楔、胶块堵漏；大量泄漏时，要立即向“119”报警，划定警戒区，控制火种和无关人员进入，用泥土或塑料等物将流出的柴油围住，防止流散。 （4）火灾和爆炸事故的防范措施 ①必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应的保护工程； ②加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养； ③应设立专人进行原料库、危化品库的巡视、检查、维护工作； ④严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教肓，提高安全意识，实施规范核查； ⑤加强对全厂员工教育，使员工了解安全用气及防火、防爆知识； 多种途径宣传消防安全；培训一批有较好素质和经验的巡查人员，及时发现火灾隐患；管理到位，正确使用消防设施、设备。 ⑥油库做好标志，严禁不相关人员进入；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。 （5）电气、电讯安全防范措施 ① 项目生产车间及附属设施用电装置均须设置漏电保护装置。 ② 电力电缆不与热力管道敷设在同一管沟内，配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时，采用穿金属管等防火保护措施。 ③ 原料库储油区使用低温照明灯具，对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施，配电箱及开关设置在仓库外。 ④ 供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡鼠板及金属网，以防飞行物、小动物进入室内。地下电缆沟应设支撑架，用沙填埋；电缆使用带钢甲电缆。沿地面或低支架敷设的管道，不应环绕工艺装置四周布置。 （6）消防及火灾报警 项目在生产车间及库区外部配备室外消防装置，在内部设置火灾自动报警系统、消防栓和自动消防喷头等装置。同时，厂区内部设置事故废水池、地沟，便于火灾发生时暂存消防事故水。 （7）安全管理 项目在管理上应设置专业安全监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件。生产区、库房区均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。 7、分析结论 经物质危险性分析，本项目存在的最可能发生的的事故为机油引起的火灾事故，造成环境污染、人员伤亡和财产流失。建设单位对上述风险采取了有效措施，易燃品到厂后有专用储存区并有专人负责管理，并加强厂区防火管理，做好危废暂存间、原料仓库等构筑物的防渗、防漏措施，本环评认为该项目措施有力，能够有效降低上述风险发生的概率或者减少风险造成的损失和对周边环境、人群的影响。因此从总风险角度分析，本项目环境风险在可接受的范围内。 |
|  | 七、环境监测计划 1、环境管理 根据该项目建设规模和环境管理的任务，工程建成营运后应设专职环境监督人员1～2名，负责本项目的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理工作，污染源和环境质量监测可委托有资质的环境监测单位承担。 2、环境管理内容 项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 （2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 （3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 （4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 （5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 （6）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 （7）调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 （8）努力建立建全公司的EMS(环境管理系统)，以达到ISO14000的要求。 （9）建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。 3、环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 表4-9 公司污染源监测计划一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频次 废水 废水总排口 流量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮 每年一次 噪声 项目四周厂界 连续等效A声级 每季度一次 |
|  | 八、环保投资及三同时验收 本项目总投资10000万元，其中环保投资为12.5万元，环保投资占总投资的比例为0.125%。环保投资估算详见下表。 表4-10 环境保护投资估算一览表 序号 类别 项目组成 污染防治措施 环保投资（万元） 治理效果 建设进度 1 废水治理 生活污水 化粪池（依托现有） 0 达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）中三级标准 与建设项目同时设计、 同时施工，同时投入运行 2 噪声控制 设备噪声 隔声、减振 10 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求 3 固废治理 生活垃圾 垃圾收集桶、环卫部门清运 0.5 分类收集，外售利用； 不可利用的由环卫部门统一清运处理 一般固废 收集后外售 0 危险废物 （废机油） 危废暂存场所，防风、防雨、防渗和防腐措施 2 合计 12.5 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水（DW001） | COD BOD5 SS NH3-N | 生活污水经化粪池处理后，接管至市政污水管网，进入滨江污水处理厂进行深度处理 | 厂区总排口排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | / | 减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目运营产生的废边角料等一般工业固废，收集后外售给物资回收单位进行综合利用，废机油暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位收集处置，生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间地面防腐、防渗等处理，加强车间日常管理 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 加强厂区防火管理，做好原料仓库等构筑物的防渗、防漏措施等 |
| 其他环境管理要求 | 无 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，项目选址及规划可行，项目如能确保污染治理设施的正常运行，同时实施节能措施，遵守国家环境保护方面的法律法规，做到各种污染物的达标排放，并确保年污染物排放总量不超过环境保护行政主管部门下达的总量控制指标，则本项目的建设投产不会导致周围环境污染负荷的明显增加，综上所述，在落实本报告提出的相关污染防治措施的前提下，本项目从环境影响角度而言是可行的。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | pH | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.256t/a | / | 0.256t/a | 0.256t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.154t/a | / | 0.154t/a | 0.154t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.154t/a | / | 0.154t/a | 0.154t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0256t/a | / | 0.0256t/a | 0.0256t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 50t/a | / | 50t/a | 50t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 12.8t/a | / | 12.8t/a | 12.8t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件一  立项文件

附件二  委托书

附件三  营业执照

附件四  厂房租赁协议

附件五  房产证

附件六  建设单位承诺书

附件七  危废处置承诺书

附件八  排污许可登记回执单

附图一  项目地理位置图

附图二  项目周边环境概况及环境保护目标图

附图三  总平面布置图

附图四  芜湖三山经济开发区总体规划图

附图五  滨江污水处理厂收水范围图